О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Широко - Атамановского сельского поселения

Морозовского района Ростовской области

на период с 2023 г. до 2030 г.

Часть I

О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Часть I

Оглавление

Предисловие	4

1. Перспективные показатели развития Широко – Атамановского сельского поселения для разработки программы	5

1.1. Характеристика муниципального образования	5

1.1.1.	Территория	5

1.1.2.	Климат	6

1.1.3.	Административное деление	6

1.1.4.	Численность и состав населения	7

1.1.5.	Экономическое состояние Широко – Атамановского сельского поселения	8

1.1.6.	Доходы населения	10

1.1.7.	Характеристика существующего состояния жилищного фонда	11

1.1.8. Существующие планы и программы развития Широко - Атамановского сельского поселения	13

1.2. Прогноз численности Широко – Атамановского сельского поселения	14

1.3.	Прогноз развития Широко - Атамановского сельского поселения	14

1.4.	Прогноз развития застройки муниципального образования	15

1.5. Прогноз изменения доходов населения	17

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	17

2.1. Перспективные показатели спроса на электроснабжение	17

2.2. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение	19

2.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение	19

2.4. Перспективные показатели спроса на водоотведение	21

2.5. Перспективные показатели спроса на газоснабжение	21

2.6. Перспективные показатели спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТКО	23

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	25

3.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения	25

3.1.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями	25

3.1.2. Существующее техническое состояние системы электроснабжения	26

3.1.2.1-2 Эффективность и надежность системы электроснабжения	26

3.1.2.3. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности	28

3.1.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса	28

3.1.2.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	28

3.1.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	28

3.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	29

3.3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения	29

3.3.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями	30

3.3.2. Существующее техническое состояние системы водоснабжения	30

3.3.2.1. Эффективность и надежность системы водоснабжения	31

3.3.2.2. Эффективность и надежность имеющихся источников водоснабжения	33

3.3.2.3. Характеристика имеющихся сетей системы водоснабжения	35

3.3.2.4. Зоны действия источников водоснабжения и их рациональности	35

3.3.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса	35

3.3.2.6. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	35

3.3.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	36

3.4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения	36

3.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	36

3.5.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями	36

3.5.2. Существующее техническое состояние системы газоснабжения	37

3.5.2.1-2 Эффективность и надежность системы газоснабжения	37

3.5.2.3. Зоны действия источников ресурсоснабжения и их рациональности	37

3.5.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса	37

3.5.2.5. Показатели готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	37

3.5.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	38

3.6. Характеристика существующего состояния услуги по захоронению (утилизации) ТКО	38

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации	39

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	41

## Предисловие

Разработка Программы организована администрацией Широко-Атамановского сельского поселения, осуществлялась ИП Жеребцовой М.А.

Разработка Программы велась, исходя из сроков реализации Генерального плана Широко-Атамановского сельского поселения, определяющего основные направления развития поселения и основные проектные решения на расчётный срок до 2030 г. Работа над Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры велась в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления - Администрацией Широко-Атамановского сельского поселения, Администрацией Морозовского муниципального района, организациями коммунального комплекса, предоставляющими услуги на территории муниципального образования.

В результате реализации Программы:

- будут произведены модернизация и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов;

- улучшится качество предоставляемых услуг;

- улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования;

- снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры,

- повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широко-Атамановского сельского поселения должна выполняться как единое целое с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы и мероприятий программ по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов.

Программа разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Генеральный план муниципального образования «Широко-Атамановское сельское поселение», утвержденный Постановлением Администрации Широко – Атамановского сельского поселения от 29.03.2012 г.  № 15 (с изм. от 02 ноября 2020 г. решения Собрания  депутатов Морозовского района  «Об утверждении генерального  плана  Широко-Атамановского сельского поселения»).

## 1. Перспективные показатели развития Широко – Атамановского сельского поселения для разработки программы

## 1.1. Характеристика муниципального образования

## Территория

Широко - Атамановское сельское поселение расположено в центральной части Морозовского района. На севере поселение граничит с Морозовским городским поселением, на западе, востоке и юге – с Гагаринским, с Парамоновским, Знаменским, Вольно - Донским сельскими поселениями Морозовского района и Тацинским районом, на юго-востоке с Волгоградской областью.

Общая площадь земель Широко - Атамановского сельского поселения в административных границах составляет 51783,08 га.

Таблица№ 1.1.1.1.  Распределение земельного фонда сельского поселения по категориям

| Категории земель | Площадь |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 49558,21 | 95,70 |
| Земли населенных пунктов | 842,67 | 1,63 |
| Земли транспорта | 458,56 | 0,89 |
| Земли обороны и безопасности | 517,74 | 1,00 |
| Земли водного фонда | 405,9 | 0,78 |
| Общая площадь земель сельского поселения | 51783,08 | 100 |

Населенные пункты Широко-Атамановского сельского поселения формировались вдоль рек и около прудов.

Хутор Широко-Атамановский расположен вдоль балки Широкой на левом ее берегу. Хутор является центром сельского поселения. Часть кварталов жилой застройки находится в полосе отвода железной дороги. Жилая ткань хутора сформирована плотно застроенными кварталами 1-этажной усадебной застройки. Соцкультбыт представлен зданиями администрации, сельского клуба, школы, почты, магазина.

Хутор Большая Хлоповая сформирован разреженными кварталами усадебной застройки вокруг пруда Большой Хлоповский. Не имеет объектов обслуживания.

Хутор Безымянка сформирован вдоль центральной улицы разреженными кварталами усадебной застройки. Хутор не имеет объектов обслуживания

Хутор Малая Хлоповая примыкает к дороге регионального значения. Балка и пруд разбивают хутор на две части. Застройка хаотичная. Соцкультбыт представлен зданием сельского клуба, выездного модуля ФАП, библиотеки, почтой, магазином. На въезде в хутор расположена автозаправочная станция. Существующее кладбище не включено в границы хутора, а расположено за дорогой.

Поселок Комсомольский сформирован кварталами 1-этажной усадебной застройки. Пересеченный рельеф местности придал застройке некоторую хаотичность. Соцкультбыт представлен зданиями сельского клуба, конторы, столовой, почты, магазина.

Хутор Троицкий сформирован тремя улицами, проходящими вдоль балок Осиновая и Назарова. Хутор мало населён и представлен лишь несколькими усадьбами, расположенными далеко друг от друга. Отсутствует системы обслуживания хутора.

Хутор Чекалов расположен вдоль русла реки Россошь, на левом ее берегу. Приречная часть которого вписывается в сложный рисунок реки и овражной сети. При внешне кажущейся разбросанности кварталов застройки, хутор имеет довольно стройную структуру центра и прилегающих к нему территорий. Застройка формируется вдоль основных улиц. Объекты соцкультбыта представлены сельским клубом, библиотекой, православной церковью, имеющей статус объекта культурного наследия регионального значения, школой, зданием администрации, пунктом ФАП, столовой, почтой и магазином.

Хутор Беляев, хутор Владимиров протянулись вдоль балки Голой на левом ее берегу.

Хутор Владимиров сформирован кварталами жилой усадебной застройки, чередующимися большими пространствами пустырей, и слаборазвитым центром, представленным двумя магазинами.

Хутор Беляев имеет хаотичную структуру застройки, диктуемую сложным рельефом и оврагами балки. Часть хутора (ул. Чумакова) находится на значительном удалении от основной части застройки.

Общественный центр представлен сельским клубом, общеобразовательной школой, детским садом, фельдшерско-акушерским пунктом, ветеринарной лабораторией, столовой, почтой, магазинами. На территории хутора имеется Пожарная часть № 232, производственный комплекс ООО «РЗК «Ресурс», расположен сибиреязвенный скотомогильник.

Хутор Павлов расположен рядом с балкой Чекаловский Хомутец, застройка малочисленна, представлена кварталами усадебной застройки и участками огородов. Не имеет объектов обслуживания и действующих производств. Вблизи хутора расположен скотомогильник (яма «Беккари»).

## Климат

Территория Широко-Атамановского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса. Для нее характерны пасмурная зима с частыми оттепелями и жаркое, относительно сухое лето с частыми засухами. Весна и осень - непродолжительные, теплые, с короткими дождями.

Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11 %, умеренных – 68 %, тропических – 21 %. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух.

Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,40 0С.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные).

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/с. Среднемесячные значения возрастают до 6,4 - 6,9 м/с в феврале-марте и уменьшаются до 4,0 м/с в сентябре.

Территория поселения относится к II В строительно-климатической зоне.

## Административное деление

Статус и границы муниципального образования Широко-Атамановского сельского поселения определены Областным законом «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Морозовский район» и муниципальных образований в его составе» от 27.12.2004г. № 247-ЗС.

На территории Широко-Атамановского сельского поселения расположены 11 населенных пунктов, внесенных в «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области»:

- Хутор Широко-Атамановский;

- Хутор Большая Хлоповая;

- Хутор Безымянка;

- Хутор Малая Хлоповая;

- Хутор Троицкий;

- Хутор Чекалов;

- Хутор Владимиров;

- Хутор Беляев;

- Хутор Павлов;

- Хутор Севостьянов;

- Поселок Комсомольский.

Хутор Широко-Атамановский является центром сельского поселения.

## Численность и состав населения

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Широко-Атамановское поселение входит в число поселений с уменьшающимся числом жителей.

Процесс депопуляции обусловлен как высокой смертностью, так и миграционным оттоком населения. Среднегодовая убыль численности населения составляет 60 человек.

Динамика численности населения Широко-Атамановского сельского поселения с указанием естественного и механического движения населения за 2019-2022 гг. представлена в таблице 1.1.4.2.

Таблица № 1.1.4.1. Численность населения

| Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1743 | 1719 | 1678 | 1621 |

Таблица № 1.1.4.2. Динамика естественного и механического движения населения

| Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось – всего, тыс. чел. | 0,014 | 0,014 | 0,010 | 0,013 |
| Родилось на 1000 чел. – чел. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Умерло – всего, тыс. чел. | 0,036 | 0,026 | 0,032 | 0,037 |
| Умерло на 1000 чел. – чел. | 0,021 | 0,015 | 0,019 | 0,023 |
| Естественный прирост (убыль) – всего, тыс. чел. | -0,022 | -0,012 | -0,022 | -0,024 |
| Естественный прирост на 1000 чел. – чел. | -0,013 | -0,007 | -0,013 | -0,015 |
| Прибыло - всего, тыс. чел. | 0,054 | 0,043 | 0,050 | 0,027 |
| Выбыло - всего, тыс. чел. | 0,084 | 0,055 | 0,069 | 0,060 |
| Миграционный прирост (убыль) – всего, тыс. чел. | -0,030 | -0,012 | 0,019 | 0,033 |

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимым физическим развитием, умственными способностями, общеобразовательными и профессиональными знаниями, практическим опытом для занятия общественно полезным трудом.

Наибольшее количество в структуре занятых в 2022 г. занимают работники сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 226 чел., что составляет 28,04 % от общей численности работающих на предприятиях и в организациях Широко-Атамановского сельского поселения.

Таблица № 1.1.4.3. Динамика численности работников Широко-Атамановского СП по отраслям экономики

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и в организациях населенного пункта | чел. | 623 | 624 | 621 | 629 |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 220 | 221 | 218 | 226 |
| промышленность |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | чел. |  |  |  |  |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| строительство | чел. |  |  |  |  |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| гостиницы и рестораны | чел. |  |  |  |  |
| транспорт и связь | чел. |  |  |  |  |
| финансовая деятельность | чел. | 115 | 115 | 115 | 115 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. |  |  |  |  |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| образование | чел. | 125 | 125 | 125 | 125 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 |

В таблице 1.1.4.4. отражены данные о трудовых ресурсах Широко-Атамановского сельского поселения.

Таблица № 1.1.4.4. Трудовые ресурсы Широко-Атамановского СП

| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и в организациях населенного пункта | 845 | 818 | 808 | 806 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец года, чел. | 25 | 25 | 25 | 25 |

Прогнозируется, что в ближайшее время существенных изменений в структуре занятого в экономике сельского поселения населения не произойдет.

## Экономическое состояние Широко – Атамановского сельского поселения

Широко - Атамановское сельское поселение специализировано на товарном типе сельского хозяйства. Наиболее развито зерново-животноводческое направление. На сельскохозяйственных угодьях выращиваются пшеница, ячмень, подсолнечник. Разводят КРС, овец, коз и птицу. Наличие рек и искусственных прудов обусловило развитие рыболовства и рыборазведения.

Общая площадь земельных угодий в поселении составляет 49629,27 га, в том числе пашни – 37591,6 га, кормовых угодий – 10345,4 га. Такие площади пашни позволяют обеспечить высокий уровень продовольственной безопасности населения по продукции растениеводства.

За годы рыночных реформ системное ухудшение макроэкономической ситуации в России отразилось и на состоянии производственной базы Широко - Атамановского сельского поселения. В коллективных хозяйствах исчез ряд отраслей сельского хозяйства, бывших в советское время базовыми. За последние годы в сельскохозяйственном производстве Широко - Атамановского сельского поселения произошли заметные позитивные сдвиги: прогрессировали агротехнологии, обновился парк сельхозмашин. Этим процессам способствовала реализация дотационных государственных программ поддержки сельского хозяйства, в рамках которых предприятия получили доступ к дешевым кредитным ресурсам, а также системное восстановление потребительской способности населения.

Сельскохозяйственный сектор экономики Широко - Атамановского сельского поселения представлен 34 агропроизводителями, из которых 5 коллективных хозяйств в различных формах (ЗАО, ООО) и 29 КФХ (крестьянско-фермерских хозяйства) в форме ИП (индивидуальных предпринимателей). Большинство из них осуществляют стабильную хозяйственную деятельность, финансовое состояние расценивается как удовлетворительное.

В поселении функционирует большое количество крестьянско-фермерских хозяйств, что характеризует наличие в поселении конкурентной предпринимательской среды.

Значение КФХ для уровня жизни сельского населения огромно. Проводится просветительская работа по поводу расширения участия КФХ в государственной программе Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в том числе по вопросам получения субсидий и компенсаций.

Сельскохозяйственный профиль народного хозяйства Широко - Атамановского поселения обусловил становление и динамичное развитие сектора личного подсобного хозяйства. В настоящее время роль личных подсобных хозяйств в жизни населения Широко-Атамановского поселения существенна. Значительная часть трудоспособного населения занята исключительно в ЛПХ (около 30%). Личный сектор развивается стабильно и его роль в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Промышленный сектор экономики Широко-Атамановского сельского поселения не развит.

Сфера обслуживания сельского поселения развита слабо. В основном это предприятия сферы торговли и логистики (розничные продовольственные и другие потребительские магазины, частные перевозки, склады).

В связи с перераспределением земель путем обширного выделения земельных участков в частную собственность в экономике сельского хозяйства изменилась структура сельскохозяйственных производителей в сторону увеличения доли индивидуального сектора. Поэтому в Широко-Атамановском поселении получил большое распространение семейный бизнес аграрного профиля.

Индивидуальное предпринимательство Широко-Атамановского сельского поселения базируется в основном на частной инициативе и сосредоточивает свою деятельность в отраслях с быстрым оборотом капитала и незначительными вложениями. Его функционирование обусловлено динамикой роста платежеспособного спроса и является отражением общего состояния хозяйственного комплекса.

Малый бизнес способен обеспечить быстрый и значительный социально-экономический эффект: решение проблем занятости, снижение социальной напряженности, финансовое оздоровление агропромышленного комплекса поселения. Это обуславливает объективную необходимость создания благоприятной предпринимательской среды, способствующей как активизации деятельности существующих малых предприятий в поселении, так и созданию новых объектов.

Общее количество предприятий и организаций в Широко-Атамановском сельском поселении по данным 2022 г. составило 27 единиц. От общего количества предприятий наибольшая доля принадлежит предприятиям оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств; мотоциклов; бытовых изделий и предметов личного пользования и составляет 40,74%.

Таблица № 1.1.5.1. Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории Широко-Атамановского СП 2019-2022 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 24 | 26 | 26 | 27 |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 6 | 6 | 6 | 7 |
| обрабатывающие производства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| строительство | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 9 | 11 | 11 | 11 |
| гостиницы и рестораны | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспорт и связь | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч.: | ед. |  |  |  |  |
| связь | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовая деятельность | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| образование | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Доходы населения

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов внутри поселения между видами экономической деятельности не происходит. Наибольшая доля населения, занятого в отраслях экономики на территории Широко-Атамановского сельского поселения, приходится на сельское хозяйство.

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности в поселении, а также создания новых предприятий и объектов сервиса. Улучшение ситуации на рынке труда также возможно за счет налаживания связей с соседними поселениями и создания общей экономической системы с распределением отраслей специализации и восстановлением потребкооперации.

Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве реализация ФНП «Развитие АПК» также потребует привлечения рабочих в АПК, в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения.

Одним из основных источников доходов работающего населения является заработная плата. Основной показатель, характеризующий заработную плату Широко-Атамановского СП, приведен в таблице № 1.1.6.1.

Таблица № 1.1.6.1. Среднемесячная заработная плата населения

| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная начисленная заработная плата в МО, руб. | 21524 | 22230 | 22936 | 23642 |

Таблица № 1.1.6.2. Среднемесячная заработная плата работников в разрезе видов экономической деятельности

| Вид деятельности | Значение по годам, руб. |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 29 000,00 | 30 000,00 | 31 000,00 | 33 000,00 |
| добыча полезных ископаемых | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обрабатывающие производства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| строительство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оптовая торговля и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 8 600,00 | 8 800,00 | 9 000,00 | 9 200,00 |
| гостиницы и рестораны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспорт и связь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| финансовая деятельность | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| образование | 29 000,00 | 30 000,00 | 31 000,00 | 32 000,00 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 13 000,00 | 13 500,00 | 14 000,00 | 14 500,00 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Характеристика существующего состояния жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда Широко-Атамановского сельского поселения  -  46,6 тыс. кв. м. Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой. В ее составе индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками составляют 90 %, многоквартирные жилые дома блокированной застройки – 10 %.

Таблица № 1.1.7.1. Распределение жилищного фонда по годам возведения

| Всего в МО | В том числе: |
| --- | --- |
|  | до 1920 г. | 1921-1945 гг. | 1946-1970 гг. | 1971-1995 гг. | после 1995 г. |
| Многоквартирные жилые дома, единиц |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| то же, в % |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Многоквартирные жилые дома, кв. м общей площади жилых помещений |
| 4,6 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 |
| то же, в % |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда сельского поселения.

По данным на 01.01.2022 г. общая площадь жилищного фонда в Широко-Атамановском сельском поселении составляла 46,6 тыс. м2. Жилищный фонд представлен малоэтажной застройкой. В 2022 г. 10,05 % находится в собственности граждан в многоквартирных домах блокированной застройки и 89,95% - в собственности граждан в индивидуальных постройках.

Общее количество жилых многоквартирных домов блокированной застройки по данным на 01.01.2022 г. составляло 50 единиц, в которых находилось 100 квартир.

Таблица № 1.1.7.2. Характеристика жилищного фонда Широко-Атамановского СП

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.19 г. | 01.01.20 г. | 01.01.21 г. | 01.01.22 г. |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т. ч. | тыс. м² | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
|  | частный |  | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
|  | государственный |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | другой |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Площадь аварийного жилищного фонда | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Площадь ветхого жилищного фонда | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Процент износа жилищного фонда, в т. ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | до 35 % | тыс. м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | от 35 до 50% | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от 51 до 65% | тыс. м2 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
|  | свыше 65% | тыс. м2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 8 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 93,0% | 93,0% | 93,0% | 93,0% |
|  | канализацией | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | центральным отоплением | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячим водоснабжением | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | газом | % | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,6% |
|  | напольными электроплитами | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.1.7.3. Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Данные по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.19 г. | 01.01.20 г. | 01.01.21 г. | 01.01.22 г. |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь муниципального жилья | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Площадь государственного жилья | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Площадь жилья в собственности граждан в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 5 | Площадь частного жилья в индивидуальных постройках | тыс. кв. м | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 6 | Площадь частного жилья в собственности юридических лиц | тыс. кв. м |  |  |  |  |
| 7 | Площадь ветхих и аварийных жилых зданий | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Число семей, состоящих на учете для получения жилья | семей | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число многоквартирных жилых домов блокированной застройки | единиц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Наличие жилых квартир в многоквартирных домах блокированной застройки - всего: в т. ч.: | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | однокомнатные | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | двухкомнатные | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | трехкомнатные | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | четырех – и более комнатные | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Общая площадь жилищного фонда на 1 человека | кв. м | 27 | 27 | 27 | 28 |

Таблица № 1.1.7.4. Ввод в действие жилых домов в Широко-Атамановском СП

|  | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд всего | тыс. м2 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 27 | 27 | 27 | 28 |
| Новое жилищное стр-во – всего | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В индивидуальных домах с участками | « | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В многоквартирных домах | « | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.1.7.5. Население, проживающее в многоквартирных домах и частной застройке

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения МО, чел. | 1743 | 1719 | 1678 | 1621 |
| в т. ч. численность населения, проживающая в многоквартирных домах | 152 | 167 | 171 | 160 |
| в т. ч. численность населения, проживающая в частной застройке | 1591 | 1719 | 1678 | 1621 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| в т. ч. общая площадь квартир в многоквартирных домах | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| в т. ч. общая площадь частной застройки | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Общее количество жилых помещений, ед. | 870 | 870 | 870 | 870 |
| в т. ч. кол-во квартир в многоквартирных домах | 108 | 108 | 108 | 108 |
| в т. ч. жилых помещений в частной застройке | 775 | 775 | 775 | 775 |

## 1.1.8. Существующие планы и программы развития Широко - Атамановского сельского поселения

В настоящее время в Широко-Атамановском сельском поселении утвержден и реализуется Генеральный план Широко–Атамановского сельского поселения.

Прогнозные показатели социально-экономического развития Морозовского района сформированы на основании Схемы территориального планирования Морозовского района, действующих целевых программ Морозовского района, с учётом и в связи с Программой социально-экономического развития, документами территориального планирования муниципального района, Областного закона от 26.12.2007 г. №853-ЗС «О градостроительной  деятельности в Ростовской области»,  «Стратегии социально-экономического развития Ростовской  области на период до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 №864 (в редакции постановления от 19.12.2022 № 1100).

В Широко-Атамановском сельском поселении действует:

- Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная Постановлением Администрации Широко – Атамановского сельского поселения от 10.10.2013 г. № 69;

- Схема водоснабжения и водоотведения Широко – Атамановского сельского поселения, утвержденная Постановлением Администрации Широко – Атамановского сельского поселения от________№__.

## 1.2. Прогноз численности Широко – Атамановского сельского поселения

За последние годы прослеживается некоторое сокращение численности лиц младше трудоспособного возраста, с сокращением доли лиц старше трудоспособного возраста и незначительным увеличением доли лиц трудоспособного возраста. В связи с этим необходимо поддерживать тенденции увеличения рождаемости и миграционного притока путем использования различных социальных инструментов для предотвращения оттока населения из-за отсутствия перспектив трудоустройства в пределах сельского поселения.

Перспективная численность населения в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | По состоянию на 2023 г., (чел.) | Прогнозируемая численность населения до 2030г., (чел.) |
| --- | --- | --- |
| п. Комсомольский | 348 | 437 |
| х. Чекалов | 318 | 358 |
| х. Беляев | 272 | 330 |
| х. Широко-Атамановский | 279 | 352 |
| х. Владимиров | 168 | 247 |
| х. Малая Хлоповая | 134 | 250 |
| х. Павлов | 26 | 37 |
| х. Большая Хлоповая | 8 | 19 |
| х. Безымянка | 4 | 14 |
| х. Троицкий | 9 | 9 |
| Всего по Широко-Атамановскому СП | 1566 | 2053 |

Стабилизации и повышению численности населения будут способствовать расширение положительных тенденций, связанных с активной демографической политикой государства, с развитием фермерского движения и агропромышленного комплекса в целом.

## Прогноз развития Широко - Атамановского сельского поселения

Сложившаяся специализация поселения на ведении сельского хозяйства более всего соответствует природно-географическим особенностям и социально-экономическому облику поселения. Поэтому генеральным планом предполагается сохранение сельскохозяйственного направления в качестве ведущего звена развития экономики Широко - Атамановского сельского поселения и на расчетный срок предусматривается создание дополнительных условий для интенсивного роста показателей сельскохозяйственного производства. Рекомендуется обеспечение следующих базовых условий:

- проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий;

- увеличение посевов высокобелковых культур (сои, гороха и др.), многолетних трав, новых кормовых культур, применение их в севооборотах, увеличение доли технических культур (рапса, горчицы);

- обводнение пастбищ (артезианские колодцы, скважины, водопои);

- борьба с солонцами и вредителями растений.

Учитывая близость Широко-Атамановского сельского поселения к г. Морозовск, на перспективу генеральным планом предполагается усиление специализации на ведении пригородного сельского хозяйства (поставки молока, мяса, грибов, цветов и другой скоропортящейся продукции).

Для осуществления устойчивого развития Широко-Атамановского сельского поселения одних решений генерального плана недостаточно. Необходима государственная поддержка и национальная стратегия развития сельских территорий. Должны быть приняты и реализованы федеральные целевые программы по социально-экономическому развитию российской деревни и, прежде всего, программы по преодолению сельской бедности, повышению занятости и доходов сельского населения, развитию сельского самоуправления, стимулированию развития несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности.

## Прогноз развития застройки муниципального образования

Предлагаемые в генеральном плане схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. Генеральным планом прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

Данные по жилищному фонду:

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс. м2 |
| --- | --- |
|  | существующий | сохраняемый | новое строительство |
| Индивидуальные жилые дома | 42,0 | 42,0 | 0,07 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 4,6 | 4,6 | - |
| Итого по поселению: | 46,6 | 46,6 | 0,07 |

Таблица № 1.4.1. Прогнозные показатели по жилищному фонду до 2030 г.

| Показатели | Ед. изм. | Факт | Факт | Факт | Факт | План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Жилищный фонд всего | тыс. м2 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,67 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| Новое жилищное стр-во – всего | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 |
| В индивидуальных домах с участками | « | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 |
| В многоквартирных домах | « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

С развитием экономики в Широко – Атамановском сельском поселении будут расти и доходы населения. Рост доходов населения в Программе учтены на основе макропоказателей инновационного сценария в соответствии с сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

## 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация  муниципальной целевой программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на территории муниципального образования Широко - Атамановское сельское поселение позволит снизить удельное потребление энергоресурсов, в то же время изменение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства жилья, увеличением объема социально-значимых услуг и экономическим развитием поселения.

## 2.1. Перспективные показатели спроса на электроснабжение

Генеральный план не предусматривает принципиальных изменений в схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя обусловлен ростом электрификации быта.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, генеральным планом  предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

Таблица № 2.1.1. Перспективные показатели спроса

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 2527 | 2552 | 2607 | 2662 | 2713 | 2747 | 2825 | 2908 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт. ч | 1738 | 1754 | 1800 | 1846 | 1888 | 1913 | 1982 | 2056 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 789 | 798 | 807 | 816 | 825 | 834 | 843 | 852 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии | % | - | 101,0% | 102,2% | 102,1% | 101,9% | 101,3% | 102,8% | 102,9% |

## 2.2. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение

В Широко-Атамановском сельском поселении нет централизованного теплоснабжения. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, а не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Принципиальных изменений в схеме организации теплоснабжения в населенных пунктах поселения не предусматривается.

## 2.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнение разведочных работ на участке недр, расположенных в пределах территории Широко-Атамановского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Выполнение в поселке Комсомольском, хуторах Чекалов, Беляев, Широко-Атамановский, Владимиров, Малая Хлоповая работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов. Выполнение работ по замене глубинных насосов в существующих артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа.

2. Строительство вторых артезианских скважин в хуторах Широко-Атамановский, Владимиров, Малая Хлоповая. Проектная документация на строительство артезианских скважин в хуторах Малая Хлоповая и Широко-Атамановском разработана и находится в сельском поселении. Установка по одной водонапорной башне в хуторах Беляев и Владимиров.

3. Учитывая незначительное превышение содержания железа в воде подземных источников, Генпланом предлагается применение в системах водоснабжения хуторов водоочистных установок, позволяющих снижать содержание железа в воде до нормативных показателей, а также применение электролизных установок для обеззараживания воды.

4. Оборудование зон санитарной охраны проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

5. В связи с незначительными объемами водопотребления в хуторах Павлов, Большая Хлоповая, Безымянка, Троицкий, водоснабжение их предлагается осуществлять по существующей схеме – из индивидуальных дворовых колодцев.

6. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Таблица № 2.3.1. Перспективные показатели спроса

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Принято воды | тыс. м3 | 106 | 110 | 114 | 115 | 122 | 126 | 130 | 136 |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 93 | 97 | 101 | 102 | 109 | 113 | 117 | 123 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 87 | 91 | 95 | 96 | 103 | 107 | 111 | 117 |
| предприятия | тыс. м3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Динамика изменения объема реализации воды | % | - | 103,8% | 103,6% | 100,9% | 106,1% | 103,3% | 103,2% | 103,1 |

## 2.4. Перспективные показатели спроса на водоотведение

Генеральным планом предлагается строительство централизованных систем канализации в поселке Комсомольский, хуторах Чекалов, Беляев, Широко-Атамановский, Владимиров, Малая Хлоповая с очисткой стоков на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Генеральный план предусматривает размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

-поселок Комсомольский – 1 ЛОС в южной части поселка, отвод стоков в балку Вишневая;

- хутор Чекалов – 1 ЛОС в восточной части хутора, отвод стоков в реку Россошь;

- хутор Беляев – 1 ЛОС в южной части хутора, отвод стоков в пруд;

- 1 ЛОС в северной части хутора, отвод стоков в балку Голая;

- хутор Широко-Атамановский – 1 ЛОС в восточной части хутора, отвод стоков в балку Широкая;

- хутор Владимиров – 1 ЛОС в северной части хутора, отвод стоков в балку Сухая;

- хутор Малая Хлоповая- 1 ЛОС в северо-восточной части хутора, отвод стоков в пруд.

В дальнейшем, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов Генпланом предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

В связи с малочисленностью населения проживающего в хуторах Павлов, Большая Хлоповая, Безымянка, Троицкий, канализование их предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС.

## 2.5. Перспективные показатели спроса на газоснабжение

В настоящее время из 10 населенных пунктов два из них газифицированы – хутор Беляев и хутор Владимиров.

В 2022 году ветка газопровода доведена от хутора Вознесенский Вознесенского сельского поселения до хутора Широко-Атамановский и в 2023 году планируется подвести газ к домовладениям хутора Широко-Атамановский. В перспективе имеется проектно-сметная документация на подведение газопровода к поселку Комсомольский.

В Ростовской области активно реализовывается программа газификации согласно распоряжения Губернатора Ростовской области № 100 от 25.04.2018 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области» с изменениями (распоряжение Губернатора Ростовской области от 23.12.2021 г. № 334), где в том числе расписаны сроки газификации таких населенных пунктов Широко-Атамановского сельского поселения как: х. Чекалов, х. Комсомольский и х. Малая Хлоповая.

Таблица № 2.5.1. Перспективные показатели спроса

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | 3184,1 | 4036,8 | 4453,2 | 4869,6 | 5348,2 | 6057,9 | 6151,2 | 6214,6 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 3121,1 | 3972,8 | 4388,2 | 4803,6 | 5281,2 | 5989,9 | 6082,2 | 6144,6 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Динамика изменения объема реализации | % | - | 127,1 | 121,3 | 117,6 | 114,9 | 1130,0 | 111,5 | 110,3 |

## 2.6. Перспективные показатели спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТКО

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов генеральным планом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТКО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Генеральный план предусматривает закрытие существующих санкционированных свалок с последующей рекультивацией земель.

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области предлагается вывоз ТКО с территории Широко-Атамановского сельского поселения на планируемый к строительству межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) расположенный в г. Морозовск. На МЭОК должны быть размещены: мусороперегрузочные станции, мусоросортировочный комплекс и прочие объекты, где оператор должен организовать систему работы с отходами.

Допускается размещение площадок с бункерами накопителями для временного хранения отходов каждого населенного пункта.

Генеральным планом разработаны мероприятия по повышению уровня санитарного состояния сельского поселения. Для их реализации необходимо:

- Организовать водоотведение с территории объектов размещения ТКО согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на сельских объектах размещения ТКО;

- Осуществлять вывоз жидких отходов с территорий неканализованных домовладений.

Таблица № 2.6.1. Перспективные показатели спроса услуги по захоронению (утилизации) ТКО

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО всем потребителям | тыс. м3 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО населению | тыс. м3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО прочим потребителям | тыс. м3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Динамика изменения объема реализации | % | - | 102,0 | 101,9 | 103,8 | 101,8 | 103,6 | 101,7 | 101,7 |

## 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

В Широко-Атамановском сельском поселении населению предоставляются коммунальные услуги: электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение, вывоз ТКО.

## 3.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Источниками электроснабжения населенных пунктов Широко-Атамановского сельского поселения являются трансформаторные подстанции ПС 35/10 кВ «Ш. Атамановская» и ПС 35/10 кВ «Владимировская» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». От подстанций, по сети линий ВЛ-10 кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. От подстанции «Ш. Атамановская» напряжение подается в поселок Комсомольский, хутора Троицкий, Широко-Атамановский, Безымянка, Большая Хлоповая. От подстанции «Владимировская» напряжение подается в хутора: Павлов, Чекалов, Беляев, Владимиров. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Морозовский РЭС ПО «Северо - восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго.

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли, в связи с чем возможно увеличение продолжительности перерывов в электроснабжении населенных пунктов при авариях.

Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Таблица № 3.1.1. Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА | Допустимая мощность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности | Заключение по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 35/10 кВ «Широко-Атамановская» | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 0,9 | 3,06 | 2,85 | открыт |
| ПС 35/10 кВ «Владимировская» | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 1,0 | 2,96 | 2,75 | открыт |

## 3.1.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Передачу электрической энергии и обслуживание оборудование и сетей системы электроснабжения поселения осуществляет Морозовский РЭС по Свэс филиала ПАО МРСК Юга-Ростовэнерго. Сбыт электроэнергии производит Морозовский производственный участок ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".

Питающими электроподстанциями являются: ПС 35/10 кВ «Ш. Атамановская» и ПС 35/10 кВ «Владимировская» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

В Широко-Атамановском сельском поселении договоры электроснабжения заключаются с абонентами: собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. Договоры на отпуск электроэнергии заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

## 3.1.2. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли, в связи с чем возможно увеличение продолжительности перерывов в электроснабжении населенных пунктов при авариях.

## 3.1.2.1-2 Эффективность и надежность системы электроснабжения

Нормативные правовые акты, регулирующие функционирование системы электроснабжения:

-	ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029;

-	ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376;

-	ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576;

-	ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03 мая 1983 № 2147;

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые Государственным стандартом ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В»:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях - 380В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ;

-  нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно;

-  нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Качество услуг по электроснабжению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Показатели качества услуги электроснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва электроснабжения*: 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам | отклонение напряжения, частоты от действующих федеральных стандартов не допускается | за каждый час снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от указанных требований, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |

Оценка надежности электроснабжения потребителей особой группы и потребителей II категории проводится путем сравнения фактических схем с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Надежность электроснабжения в Широко-Атамановском сельском поселении соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

В Широко-Атамановском сельском поселении анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения по всем параметрам надежности системы.

## 3.1.2.3. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Все населенные пункты в Широко-Атамановском сельском поселении электрифицированы на 100%. Система электроснабжения в Широко-Атамановском сельском поселении на настоящий момент рациональна.

## 3.1.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Существующие мощности системы электроснабжения в Широко-Атамановском сельском поселении в ближайшее время смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении. Генеральным планом не предусматривается изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов.

## 3.1.2.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в Широко-Атамановском сельском поселении применяются на основании требований:

- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- отраслевых  нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и  внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Широко-Атамановском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

## 3.1.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Функционирование электрического хозяйства сопровождается риском отрицательного (опасного) воздействия на работающий персонал и окружающую среду. Безопасность системы электроснабжения - свойство сохранять с некоторой вероятностью безопасное состояние при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) указывают на следующие типовые виды воздействия систем электроснабжения на окружающую среду (природные, природно-антропогенные, а также антропогенные объекты окружающей среды): шум, вибрация, электрическое и магнитное поля, создание индустриальных радиопомех, наличие отходов химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п., угроза электрокоррозии или почвенной коррозии сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных коммуникаций.

Наиболее специфичным видом воздействия системы электроснабжения является воздействие электромагнитных полей (ЭМП).

К источникам ЭМП гигиенически значимого уровня (потенциально биологически опасным) относятся:

  - ВЛ и ОРУ (открытые распределительные устройства) переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения 6-1150 кВ;

  - ОРУ переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения 6-1150 кВ;

  - трансформаторные подстанции (ТП);

  - кабельные линии;

  - система электроснабжения зданий напряжением 0,4 кВ;

Вредное воздействие на организм человека ЭМП промышленной частоты обусловлено в основном одной из его составляющих — электрическим полем. Магнитная составляющая ЭМП 50 Гц также может сказываться на здоровье человека. Однако при обычных условиях обслуживания открытых распределительных устройств и ВЛ, когда человек находится на большом расстоянии от частей, обтекаемых током, напряженность магнитного поля во много раз меньше допустимых значений.

В целях исключения вредного воздействия электрического поля (ЭП) на человека в нашей стране разработана и введена в действие система организационных и технических мероприятий, основой которых является обеспечение допустимого уровня напряженности электрического поля на рабочих местах персонала и в местах возможного нахождения посторонних людей, а также контроль за соблюдением установленных гигиенических нормативов напряженности электрического поля.

Воздействие системы электроснабжения в Широко-Атамановском сельском поселении на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

## 3.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

В Широко-Атамановском сельском поселении нет централизованного теплоснабжения. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.

## 3.3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения являются подземные воды участка недр, расположенного в Чирском гидрогеологическом районе Донецко-Донского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к каневско - бучакским отложениям палеогена. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют.

Централизованные системы водоснабжения имеются в хуторах Широко-Атамановский, Чекалов, Малая Хлоповая, Владимиров, Беляев, поселке Комсомольский. Эксплуатацией систем водоснабжения занимается МУП «УВКХ Морозовского района».

Согласно представленным протоколам лабораторных испытаний, утвержденным главным врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в городе Белая Калитва», исследованные пробы воды, отобранные из разводящих сетей водопровода в хуторах Широко-Атамановский, Чекалов, Малая Хлоповая, Владимиров, Беляев, поселке Комсомольский по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (за исключением показателя содержания в воде железа (0,4-0,75 мг/л) при норме 0,3 мг/л) соответствуют требованиям СанПиН2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Подача воды в системы водоснабжения населенных пунктов поселения осуществляется из артезианских скважин, расположенных на территории населенных пунктов. В скважинах установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-6,5-125, ЭЦВ 6-10-185, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-10-80.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлены водонапорные башни объемом баков 25 м3. В баке водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водонапорных башен оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

В хуторах Павлов, Большая Хлоповая, Безымянка, Троицкий снабжение водой населения осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев.

## 3.3.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является Широко-Атамановское сельское поселение. Водоснабжение в муниципальном образовании осуществляется предприятием МУП «УВКХ Морозовского района», обслуживающим оборудование и сети системы водоснабжения на праве хозяйственного ведения.

На обслуживании находится оборудование:

- в х. Малая Хлоповая  1 артезианская скважина, 3,53 км сетей, 1 водонапорная башня V=25м3;

- в п. Комсомольский 2 артезианских скважины, 6,16 км сетей,3 водонапорные башни V=25 м3;

- в х. Широко-Атамановский - 1 артезианская скважина, 4,24 км, 1 водонапорная башня V=25 м3;

- в х. Чекалов  3 артезианские скважины, 7,35 км , 3 водонапорные башни V=25 м3;

- в х. Владимиров  1 артезианская скважина, 5,0 км, 1 водонапорная башня V=25 м3;

- в х. Беляев  2 артезианские скважины, 7,96 км, 3 водонапорные башни V=25 м3.

В хуторах Большая Хлоповая, Безымянка, Троицкий и Павлов отсутствует централизованное водоснабжение.

В Широко-Атамановском сельском поселении заключаются прямые договоры водоснабжения с абонентами многоквартирных жилых домов и собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. Договоры на отпуск питьевой воды заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

## 3.3.2. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Водопроводное хозяйство призвано создавать благоприятные условия труда, отдыха и быта населения, обеспечивать работу промышленных предприятий, а также подачу воды при тушении пожаров.

В системах холодного водоснабжения выделяются стадии технологического процесса:

-  подъем воды;

- подготовка воды до требований СанПиН 2.1.3684-21;

- транспортирование воды потребителям в жилую застройку, на предприятия Широко-Атамановского сельского поселения.

## 3.3.2.1. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Надежность, долговечность и эффективность системы водоснабжения обеспечиваются технически грамотным и рациональным подходом в обслуживании, включающим в себя комплекс организационных и технических мероприятий по обслуживанию и ремонту элементов инженерных коммуникаций, проводимых в соответствии с общеустановленными санитарно-техническими нормативами, а также техническими инструкциями и правилами эксплуатации.

Система водоснабжения является объектом строгого санитарного контроля, обеспечивающего население питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН.

Надежность работы сооружений водоснабжения обеспечивается также повышением качества инженерных решений на стадии проектирования, выбора наиболее надежного оборудования, упрощения отдельных подсистем с целью снижения интенсивности отказов.

Качество услуг по водоснабжению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Показатели качества услуги водоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года. | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа. | за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам. | отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается. | при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). |
| Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см). | отклонение давления не допускается. | за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). |

Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения в Широко-Атамановском сельском поселении по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Система водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения в перспективе может быть достаточна и сможет удовлетворять потребности воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции оборудования и сетей системы водоснабжения.

Состояние основных фондов системы водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения определяется высоким уровнем износа.

Для надежности системы водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения критичны имеющиеся значения показателей: износ насосного оборудования и трубопроводов, аварийность на трубопроводах, недостаточность индекса реконструируемых сетей. Имеет место вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

## 3.3.2.2. Эффективность и надежность имеющихся источников водоснабжения

Таблица № 3.3.2.2.1. Технические характеристики оборудования артезианских скважин МУП «УВКХ Морозовского района»

| № п/п |  | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины | Дебит м3/час | Фактич. произв. 2022 г., м3 | Насосное оборудование | Наличие приборов учета эл/эн. | Наличие учета объема воды | Категория воды | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип, марка электро-счетчиков | марка счетчиков |  |  |
| МО «Широко-Атамановское сельское поселение» |
| 1 | х. Беляев | Морозовский район, х. Беляев, ул. Степная, 1г | 2012 | Скважина №143-Р | 5 | 8-11 | ЭЦВ 6-10-185 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 35 |
| 2 | х. Беляев | Морозовский район, х. Беляев, ул. Степная, 1г | 2007 | Скважина №121-Р | 10 | 10-17 | ЭЦВ 6-10-140 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 65 |
| 3 | х. Владимиров | Морозовсий район, х. Владимиров, ул. Молодёжная, 27а | 2011 | Скважина №81-Р | 8 | 8-15 | ЭЦВ 6-10-140 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 35 |
| 4 | п. Комсомольский | Морозовский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, 37 | 2007 | Скважина №10400324 | 6 | 6-11 | ЭЦВ 6-6,5-125 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 65 |
| 6 | п. Комсомольский | Морозовский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, 67 | 2013 | Скважина №154-Р | 6 | 8-11 | ЭЦВ 6-10-140 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 35 |
| 7 | х. Широко-Атамановский | Морозовский район, х. Широко-Атамановский, ул. Мира, 82 | 2010 | Скважина №133-Р | 6 | 8-11 | ЭЦВ 6-10-110 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 65 |
| 8 | х. Малая Хлоповая | Морозовский район х. Малая Хлоповая, ул. Солнечная, 21 | 2013 | Скважина №155-Р | 6 | 6-15 | ЭЦВ 6-10-140 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 35 |
| 9 | х. Чекалов | Морозовский район, х. Чекалов, ул. Мира, 17а | 1998 | Скважина 10400341 | 6 | 6-10 | ЭЦВ 6-10-80 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 70 |
| 10 | х. Чекалов | Морозовский район, х. Чекалов, ул. Центральная, 1а | 1999 | Скважина №10400343 | 10 | 10-15 | ЭЦВ 6-10-80 | 0 | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 85 |
| 11 | х. Чекалов | Морозовский район, х. Чекалов, ул. Степная, 46а | 1997 | Скважина №10400332 | 5 | 5-10 | ЭЦВ 6-6,5-80 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 85 |

## 3.3.2.3. Характеристика имеющихся сетей системы водоснабжения

Таблица № 3.3.2.3.1. Водопроводные сети МУП «УВКХ Морозовского района» по материалам и диаметрам на 01.01.2022 г.

| Диаметр (мм) | Материал |
| --- | --- |
|  | Сталь | Чугун | А/цемент | П/этилен | Итого, п. м |
| Широко-Атамановское сельское поселение |
| До 100 | 1204 | 2558 | 25333 | 2023 | 31118 |
| 150 |  | 695 | 2439 |  | 3134 |
| Итого по материалам | 1204 | 3253 | 27772 | 2023 | 34252 |
| % | 3,5% | 9,5% | 81,1% | 5,9% | 100,0% |
| Износ |  |  |  |  |  |
| % | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 30,0% |  |

## 3.3.2.4. Зоны действия источников водоснабжения и их рациональности

В настоящее время централизованная система водоснабжения вполне рациональна. Централизованной системой водоснабжения в Широко-Атамановском сельском поселении охвачено 93,0 % населения.

## 3.3.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Баланс подачи и реализации воды в населенном пункте формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

-  предпосылки к сезонной неравномерности потребления;

-  высокая доля частного сектора.

Ресурсы подземных вод Широко-Атамановского сельского поселения достаточны и с учетом будущего спроса могут удовлетворить потребление воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

## 3.3.2.6. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии системы водоснабжения применяются на основании требований Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а так же других федеральных законов и актов, отраслевых руководящих документов, региональных и муниципальных правовых актов, внутренних документов предприятий.

В системе водоснабжения применяются следующие показатели готовности:

- показатель (коэффициент) готовности системы к исправной работе;

- показатель (коэффициент) готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;

- показатель (коэффициент) готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы водоснабжения в Широко-Атамановском сельского поселения показал соответствие готовности системы к требованиям Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

## 3.3.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду связано с забором, очисткой и с передачей (транспортировкой) воды.

При подъёме, очистке и передаче воды воздействие заключается:

- в изъятии компонентов природной среды, для подготовки воды, подаваемой потребителям и для обеспечения функционирования системы водоснабжения (для технологических нужд);

- в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, микроорганизмов, отходов;

- в потерях воды при транспортировке;

- в физических воздействиях (тепловых, электромагнитных, шумовых, вибрационных).

В технологическом процессе водоснабжения образуются:

- отходы (осадки) при подготовке (очистке) воды;

- мусор с защитных решеток при водозаборе.

Воздействие системы водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий водоснабжения.

## 3.4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

В настоящее время в населенных пунктах Широко-Атамановского сельского поселения централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

## 3.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Из всех населенных пунктов Широко-Атамановского сельского поселения газифицированы только хутора Беляев и Владимиров. Источником газораспределения для хуторов является ГРС Старопетровская, расположенная в районе хутора Старопетровский Парамоновского сельского поселения. По газопроводу - отводу диаметром 200 мм  ГРС подключена к магистральному  газопроводу г. Волгодонск-1 диаметром 500 мм давлением 5,4 МПа.

Газораспределительная система хуторов выполнена по двухступенчатой схеме. Подача газа от ГРС в хутор осуществляется по межпоселковому газопроводу высокого давления II категории. На территории хуторов установлены ГРП в которых происходит снижение давления газа с высокого на низкое. После ГРП газ подается в газораспределительную сеть хуторов. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. Степень газификации хутора Беляев составляет 40 %, хутора Владимиров - 25%.

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление и отопление.

## 3.5.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Распределение природного газа по газораспределительным сетям осуществляет ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». В муниципальном образовании договоры газоснабжения заключаются с абонентами: собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. Договоры на услугу газоснабжения заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

## 3.5.2. Существующее техническое состояние системы газоснабжения

## 3.5.2.1-2 Эффективность и надежность системы газоснабжения

Анализ надежности системы газоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе газоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы газоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в предоставлении услуги потребителям, бесперебойность, износ (оборудования) системы и другими.

## 3.5.2.3. Зоны действия источников ресурсоснабжения и их рациональности

В Широко-Атамановском сельском поселении услугой централизованного газоснабжения пользуются 50,6% от всего населения, проживающего в поселении.

## 3.5.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Из всех населенных пунктов Широко-Атамановского сельского поселения газифицированы только хутора Беляев и Владимиров. Степень газификации хутора Беляев составляет 40%, хутора Владимиров - 25%. Генеральным планом предлагается в первую очередь выполнить 100% газификацию хуторов Беляев и Владимиров.

В 2022 году ветка газопровода доведена от хутора Вознесенский Вознесенского сельского поселения до хутора Широко-Атамановский и в 2023 году планируется подвести газ к домовладениям хутора Широко-Атамановский. В перспективе имеется проектно-сметная документация на подведение газопровода к поселку Комсомольский. В Ростовской области активно реализовывается программа газификации согласно распоряжения Губернатора Ростовской области № 100 от 25.04.2018 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области» с изменениями (распоряжение Губернатора Ростовской области от 23.12.2021 г. № 334), где в том числе расписаны сроки газификации таких населенных пунктов Широко-Атамановского сельского поселения как: х. Чекалов, х. Комсомольский и х. Малая Хлоповая.

## 3.5.2.5. Показатели готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Объекты системы газоснабжения отнесены Федеральным законом от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к опасным производственным объектам.

Безопасность системы газоснабжения - свойство сохранять безопасное состояние при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией.

Показатели готовности на предприятии газоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения применяются на основании требований:

- Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- и Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- отраслевых  нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и  внутренних документов предприятия.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы газоснабжения в Широко-Атамановского сельского поселения показал соответствие готовности системы к требованиям законодательных актов.

## 3.5.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Основными факторами воздействия системы газоснабжения (газораспределения) на окружающую среду являются выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, шумовые и вибрационные воздействия, образование и размещение отходов (химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п.)

Воздействие системы газоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий газоснабжения.

## 3.6. Характеристика существующего состояния услуги по захоронению (утилизации) ТКО

Источниками образования твердых коммунальных отходов (ТКО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления коммунальных отходов, предусматривающая вывоз коммунальных отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

В соответствии с заключенным с Министерством ЖКХ Ростовской области Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности Морозовского МЭОК №129/18Т от 28.04.2018 общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр» (далее - ООО «ЭкоЦентр») приступило к реализации функций Регионального оператора с 01 января 2019 года самостоятельно и (или) с привлечением оператора.

Морозовский филиал ООО «ЭкоЦентр» как региональный оператор осуществляет деятельность по обращению с ТКО в зоне деятельности Морозовского МЭОКа – на территории Морозовского, Тацинского, Милютинского, Обливского и Советского районов и является единственным поставщиком вышеуказанных услуг.

Размещение ТКО осуществляется на лицензированном полигоне, расположенном по адресу: 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Тюленина, 77. Эксплуатирующая организация ООО «ЭКО».

В настоящее время на территории сельского поселения по установленному Морозовским филиалом ООО «ЭкоЦентр» графику вывоза ТКО еженедельно мусоровывозящая машина собирает  на территории домовладений мусор. Способ сбора мусора тарный и бестарный. Контейнерные площадки определены, но не обустроены. Контейнеры установлены на территории СДК и образовательных учреждениях. По разовым заявкам по мере накопления ТКО на общественных территориях поселения осуществляется вывоз мусора.

Процент охвата населения Широко-Атамановского сельского поселения услугой по обращению с ТКО-100%.

Адреса местонахождения контейнерных площадок и их характеристики указаны в Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Морозовского района и Территориальной схеме обращения с отходами РО, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии РО от 18.11.2022 №19-П.

В целом по поселению для частного сектора необходимо 72 контейнера с обустроенными контейнерными площадками.

На территории поселения имеется 22,9 км внутрипоселковых дорог с твердым покрытием, которые в зимнее время силами дорожных служб очищаются от снега, а в летнее время производится покос обочин от сорной растительности.

Решением Собрания депутатов Широко-Атамановского сельского поселения № 106 от 13.05.2020 в редакции решения Собрания депутатов Широко-Атамановского сельского поселения № 129 от 28.07.2021 утверждены Правила благоустройства территории Широко-Атамановского сельского поселения.

В настоящее время существует проблема роста несанкционированных свалочных очагов и проблемы с их зачисткой, отсутствие денежных средств.

## 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

В Широко – Атамановском сельском поселении реализуется муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная Постановлением Администрации Широко – Атамановского сельского поселения от 26.12.2015 г. № 76.

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Широко - Атамановского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Совместная реализация муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широко-Атамановского сельского поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Основные мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности:

- организация и проведение рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности;

- реконструкция и ремонт существующего уличного освещения;

- оборудование объектов, принадлежащих муниципальному образованию, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, осуществляющие энергопотребление приборами по учёту используемых энергетических ресурсов;

- оснащение приборами учета энергетических ресурсов зданий, 
строений, сооружений и иных объектов юридических лиц;

- оборудование муниципальных жилых домов, осуществляющих энергопотребление, приборами по учёту используемых энергетических ресурсов (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и в квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета);

- обеспечение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в частных жилых домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов;

- поэтапная реконструкция, восстановление, строительство и ремонт существующего уличного освещения;

- прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;

- обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд;

- предоставление собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников, предложения об оснащении объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют ресурсоснабжающие организации;

- организовать и провести первое энергетическое обследование, последующие энергетические обследования – не реже чем 1 раз каждые 5 лет.

Целевые показатели, отражающие совместную реализацию муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики» и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широко - Атамановского сельского  поселения представлены в разделе 5 «Обосновывающих материалов» таблице № 5.4.

## 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Мониторинг реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется по целевым индикаторам. Индикаторы разработаны на основании «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 и с учётом «Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 г. № 48.

Значения индикаторов определяются за каждый год в течение срока реализации программы. Индикаторы отражают потребности муниципального образования в объемах услуг организаций коммунального комплекса, с учетом уровня качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры, с учетом основных аспектов эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Таблица № 5.1. Показатели и индикаторы системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспеченность объёма поставки системы электроснабжения |
| Спрос на электроснабжение |
| Отпущено электроэнергии всем потребителям | тыс. кВт. ч | 2527 | 2552 | 2607 | 2662 | 2713 | 2747 | 2825 | 2908 |
| II. Индикаторы надёжности системы электроснабжения |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 1566 | 1636 | 1705 | 1775 | 1844 | 1914 | 1983 | 2053 |
| Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов предоставления услуги за год | час | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Количество дней в году | день | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| III. Сбалансированность системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников) | мВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактическая подключённая нагрузка (мощность) | мВт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Уровень загрузки производственных мощностей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч | 2527 | 2552 | 2607 | 2662 | 2713 | 2747 | 2825 | 2908 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 2527 | 2552 | 2607 | 2662 | 2713 | 2747 | 2825 | 2908 |
| Обеспеченность потребления услуг приборами учёта | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица № 5.2. Показатели и индикаторы системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспеченность объёма производства системы водоснабжения |
| Спрос услуги водоснабжения |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 106 | 110 | 114 | 115 | 122 | 126 | 130 | 136 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 93 | 97 | 101 | 102 | 109 | 113 | 117 | 123 |
| II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей |
| Количество аварий на системах водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяжённость сетей | км | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 34,25 |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в реконструкции или замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в реконструкции или замене | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Протяженность заменяемой сети | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс замены сети | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Продолжительность отключений потребителей | час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество потребителей, страдающих от отключения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 1456 | 1537 | 1620 | 1704 | 1789 | 1876 | 1944 | 2012 |
| Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов предоставления услуги за год | час | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Количество дней в году | день | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Фактический износ сетей систем водоснабжения | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III. Сбалансированность системы водоснабжения |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Уровень загрузки производственных мощностей насосных станций 1 подъема | % | 72,6% | 75,3% | 78,1% | 78,8% | 83,6% | 86,3% | 89,0% | 91,8% |
| Объём услуг, реализуемых по приборам учёта | тыс. м3 | 93 | 97 | 101 | 102 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Общий объём реализации услуг | тыс. м3 | 93 | 97 | 101 | 102 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Обеспеченность потребления услуг приборами учёта | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IV. Качество производимых услуг |
| Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения за год | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения за год | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Наличие контроля качества услуг | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество проб, соответствующих нормативам за год | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| V. Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 106 | 110 | 114 | 115 | 122 | 126 | 130 | 136 |
| Эффективность использования энергии (энергоёмкость при производстве и транспортировке) | кВт. ч./м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Уровень потерь | % | 12,3% | 11,8% | 11,4% | 11,3% | 10,7% | 10,3% | 10,0% | 9,7% |
| Численность основного производственного персонала | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Производительность труда | тыс. м3/чел. | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 14,4 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 |

Таблица № 5.3. Показатели и индикаторы системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспеченность объёма поставки системы газоснабжения |
| Спрос услуги газоснабжения |
| Объём реализации газа | тыс. м3 | 3184,1 | 4036,8 | 4453,2 | 4869,6 | 5348,2 | 6057,9 | 6151,2 | 6214,6 |
| II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 783 | 1062 | 1221 | 1380 | 1554 | 1795 | 1862 | 1912 |
| Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов предоставления услуги за отчетный период | час | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| III. Сбалансированность системы газоснабжения |
| Фактическая пропускная способность газораспределительных сетей | тыс. м3/час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектная пропускная способность газораспределительных сетей | тыс. м3/час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень загрузки производственных мощностей | % | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ##### |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 3184,1 | 4036,8 | 4453,2 | 4869,6 | 5348,2 | 6057,9 | 6151,2 | 6214,6 |
| Общий объём реализации газа | тыс. м3 | 3184,1 | 4036,8 | 4453,2 | 4869,6 | 5348,2 | 6057,9 | 6151,2 | 6214,6 |
| Обеспеченность потребления приборами учёта | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица № 5.4. Целевые показатели, отражающие совместную реализацию «Программы повышения энергетической эффективности" и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1.1. | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 2.1. | Общий объем электроэнергии | тыс. кВт. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма экономии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Общий объем тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма экономии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Общий объем воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма экономии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Общий объем природного газа | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия природного газа | тыс. куб .м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма экономии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Расходы бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 3.1. | Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям | кВт. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |