## О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Широко - Атамановского сельского поселения Морозовского района Ростовской области

на период с 2023 г. до 2030 г.

Часть II

Часть II

Оглавление

О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы	1

6. Модернизация системы электроснабжения Широко-Атамановского сельского поселения	3

Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в поселении	3

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения	3

7. Модернизация системы теплоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения	7

8. Реконструкция систем водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения	7

8.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	8

8.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения	15

8.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	19

8.4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	22

8.5. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения	24

9. Модернизация системы газоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения	25

10. Проекты развития объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов	26

11. Общая программа проектов	26

12. Финансовые потребности для реализации программы	29

12.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов	29

13. Организация реализации проектов	30

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	31

14.1. Программы инвестиционных проектов	31

14.2. Обоснование источников финансирования	34

14.2.1. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	34

14.2.2. Собственные средства организаций коммунального комплекса	34

14.2.2.1. Амортизационные отчисления	34

14.2.2.2. Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса	35

14.2.2.3. Прибыль предприятий коммунального комплекса	35

14.2.3. Привлеченные средства инвесторов	35

14.2.4. Денежные средства бюджетов разных уровней	36

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	36

16. Модель для расчета программы	46

## 6. Модернизация системы электроснабжения Широко-Атамановского сельского поселения

В Широко-Атамановском сельском поселении имеет место большой износ оборудования системы электроснабжения. Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, возможно увеличение продолжительности перерывов в электроснабжении населенных пунктов при авариях. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.  Оборудование трансформаторных подстанций постройки более 30 лет назад - морально устарело и физически изношено, требуется их реконструкция.

Несмотря на износ из-за больших капитальных вложений, невозможна массовая замена оборудования системы электроснабжения. Основная задача программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры провести модернизацию существующего оборудования путем продления его ресурса и повышения КПД.

Модернизация системы электроснабжения:

- повысит надежность электрических сетей и сооружений электросетевого хозяйства;

- обеспечит качественное предоставление услуги электроснабжения;

- обеспечит развитие системы электросетевого хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;

- обеспечит снижение потерь при передаче электрической энергии.

Данные цели решаются путем реализации следующих задач:

- реконструкции и модернизации кабельных и воздушных сетей, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов;

- ввода дополнительных мощностей посредством строительства новых объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения электрической энергией вновь подключаемых потребителей, а также оптимизации нагрузок на существующие объекты;

- использования в работе самонесущего изолированного провода (СИП), позволяющего качественно и надежно строить, реконструировать воздушные линии 6-0,4 кВ, снижать потери электрической энергии, повышать электробезопасность сетей.

## 6.1. Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в поселении

Генеральный план не предусматривает изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

## 6.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения

Генеральным планом Широко-Атамановского СП отмечено, что большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние.

В схеме территориального планирования района отражено, что в связи с создавшейся ситуацией требуется реконструкция, модернизация и техническое перевооружение до 40% подстанций и электрических сетей. Реализация «Программы  строительства, модернизации, реконструкции электросетевого хозяйства Морозовского района» повысит надежность, устойчивость и качество энергоснабжения.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения в Широко-Атамановском сельском поселении, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

Таблица 6.2.1. Сведения о необходимых к модернизации, реконструкции и замене объектов системы электроснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Необходимые мероприятия по модернизации, реконструкции и замене объектов системы электроснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективных приростов электрических нагрузок | Мероприятия по реконструкции участков электрической сети с увеличением ее пропускной способности для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки | Мероприятия по реконструкции участков электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Сведения об автоматической системе контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ). |
|  |  |  |  | Увеличение сечений проводов, использование СИП | Увеличение сечений проводов, использование СИП, установка энергосберегающих источников освещения |  |
| 1 | х. Малая Хлоповая | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ |
| 2 | п. Комсомольский | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ |
| 3 | х. Широко-Атамановский | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ |
| 4 | х. Чекалов | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ |
| 5 | х. Большая Хлоповая |  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |  |  |
| 6 | х. Владимиров | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ |
| 7 | х. Беляев | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ |
|  | х. Павлов |  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |  |  |
|  | х. Безымянка |  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |  |  |
|  | х. Троицкий |  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |  |  |

Энергосберегающие мероприятия для электрических сетей:

- Замена регуляторов под напряжением (РПН);

- Оптимизация мест размыкания ВЛ 6-35 кВ с двусторонним питанием;

- Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на ПС с двумя и более трансформаторами;

- Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,35 кВ;

- Перерасчет режимов компенсации в соответствии с изменением характера нагрузки;

- Восстановление работоспособности конденсаторных секционных батарей (БСК);

- Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций.

Мероприятия по улучшению системы учета и распределения электроэнергии:

- Замена индукционных приборов коммерческого учета на электронные;

- Установка дополнительных счетчиков на границах балансовой принадлежности РЭС;

- Приведение вторичных цепей учета электроэнергии в соответствие с требованиями Правил учета электроэнергии (ПУЭ);

- Обеспечение учета отпуска и потерь электроэнергии по ступеням напряжения;

- Установка дополнительных трансформаторов тока (ТТ).

Мероприятия по реконструкции и повышению надежности оборудования:

- Восстановление нормативного ресурса «тупиковых» ВЛ 110 кВ (“глубокая” реконструкция);

- Приведение параметров ВЛ 220 кВ в соответствие с установленными расчетно-климатическими условиями (частичная реконструкция: замена провода, установка дополнительных опор);

- Реконструкция перегруженных ВЛ (повышение пропускной способности).

## 7. Модернизация системы теплоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения

В Широко-Атамановском сельском поселении нет централизованного теплоснабжения. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, а не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Принципиальных изменений в схеме организации теплоснабжения  в населенных пунктах поселения не предусматривается.

## 8. Реконструкция систем водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения

Экономические отношения, Гражданский и Водный кодекс Российской Федерации, новое законодательство в области охраны окружающей среды и природопользования создали благоприятные условия для обеспечения потребителей качественной питьевой водой, как одного из факторов санитарно-эпидемиологического благополучия населения; повышения эффективности, надежности работы системы и сооружений коммунального водоснабжения; улучшения организации управления и эксплуатации системы водоснабжения.

Для сохранения работоспособности инженерных систем при нормативном сроке службы трубопроводов водоснабжения 25-30 лет требуется высокая степень технической подготовленности технического персонала при эксплуатации, реконструкции трубопроводов.

## 8.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Таблица № 8.1.1. Территориально-институциональное деление поселения на зоны действия предприятия, предоставляющего услугу водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Наличие централизован-ного водоснабжения | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартир-ных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуаль-ных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | х. Малая Хлоповая | есть централизованное водоснабжение | МУП «УВКХ Морозовского района» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| 2 | п. Комсомольский | есть централизованное водоснабжение | МУП «УВКХ Морозовского района» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| 3 | х. Широко-Атамановский | есть централизованное водоснабжение | МУП «УВКХ Морозовского района» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| 4 | х. Чекалов | есть централизованное водоснабжение | МУП «УВКХ Морозовского района» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| 5 | х. Большая Хлоповая | нет централизо-ванного водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | х. Владимиров | есть централизованное водоснабжение | МУП «УВКХ Морозовского района» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| 7 | х. Беляев | есть централизованное водоснабжение | МУП «УВКХ Морозовского района» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| 8 | х. Павлов | нет централизо-ванного водоснабжения |  |  |  |  |
| 9 | х. Безымянка | нет централизо-ванного водоснабжения |  |  |  |  |
| 10 | х. Троицкий | нет централизо-ванного водоснабжения |  |  |  |  |

Таблица № 8.1.2. Существующие сооружения системы водоснабжения и их зоны действия

| № п/п | Населенный пункт | Строительные фонды и объекты населенного пункта | в т. ч. обслуживаемые централизованным водоснабжением | Доля обслужи-вания, % | Источники водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объекты | Ед. изм. | Кол-во | Объекты | Ед. изм. | Кол-во |  | № скважины | Дебит м3/час | Насосное оборудование |
| 1 | х. Малая Хлоповая | Жилой фонд | тыс. кв. м | 4,0 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 3,8 | 95,0% | 155-Р | 6,0 | ЭЦВ-6 |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 1 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 |  |  |  |  |
| 2 | п. Комсомольский | Жилой фонд | тыс. кв. м | 10,3 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 10,1 | 98,1% | 153-Р | 6 | ЭЦВ-6 |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 4 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 1 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 1 |  | 10400324 | 6 | ЭЦВ-6 |
| 3 | х. Широко-Атамановский | Жилой фонд | тыс. кв. м | 8,2 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 8,0 | 97,6% | 154-Р | 6 | ЭЦВ-6 |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 3 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 2 |  | 133-Р | 6 | ЭЦВ-6 |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 |  |  |  |  |
| 4 | х. Чекалов | Жилой фонд | тыс. кв. м | 8,2 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 8,2 | 100,0% | 10400345 | 10 | ЭЦВ-6 |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 6 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 5 |  | 10400332 | 5 | ЭЦВ-6 |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 1 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 |  | 10400343 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10400341 | 6 | ЭЦВ-6 |
| 5 | х. Большая Хлоповая | Жилой фонд | тыс. кв. м | 0,7 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 0 | 0,0% | 10400310 | 6 | 0 |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 0 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 |  |  |  |  |
| 6 | х. Владимиров | Жилой фонд | тыс. кв. м | 4,5 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 4,3 | 95,6% | 81-Р | 8 | ЭЦВ-6 |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 0 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  | х. Беляев | Жилой фонд | тыс. кв. м | 8,8 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 8,2 | 93,2% | 143-Р | 5 | ЭЦВ-6 |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 4 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 4 |  | 121-Р | 10 | ЭЦВ-6 |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 1 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  | х. Павлов | Жилой фонд | тыс. кв. м | 0,5 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 0 | 0,0% |  |  |  |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 0 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  | х. Безымянка | Жилой фонд | тыс. кв. м | 0,3 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 0 | 0,0% |  |  |  |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 0 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  | х. Троицкий | Жилой фонд | тыс. кв. м | 0,3 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 0 | 0,0% |  |  |  |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 0 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по поселению | Жилой фонд | тыс. кв. м | 46,6 | Жилой фонд | тыс. кв. м | 43,4 | 93,0% |  |  |  |
|  |  | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 18 | Кол-во объектов социальной сферы и общественных зданий | ед. | 13 |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 3 | Кол-во промышленных предприятий | ед. | 2 |  |  |  |  |

Таблица № 8.1.3. Состояние и функционирование существующих источников водоснабжения

| № п/п |  | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины | Дебит м3/час | Фактич. произв. 2022 г., м3 | Насосное оборудование | Наличие приборов учета эл/эн. | Наличие учета объема воды | Категория воды | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип, марка электро-счетчиков | марка счетчиков |  |  |
| МО «Широко-Атамановское сельское поселение» |
| 1 | х. Беляев | Морозовский район, х. Беляев, ул. Степная, 1г | 2012 | Скважина №143-Р | 5 | 8-11 | ЭЦВ 6-10-185 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 35 |
| 2 | х. Беляев | Морозовский район, х. Беляев, ул. Степная, 1г | 2007 | Скважина №121-Р | 10 | 10-17 | ЭЦВ 6-10-140 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 65 |
| 3 | х. Владимиров | Морозовсий район, х. Владимиров, ул. Молодёжная, 27а | 2011 | Скважина №81-Р | 8 | 8-15 | ЭЦВ 6-10-140 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 35 |
| 4 | п. Комсомольский | Морозовский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, 37 | 2007 | Скважина №10400324 | 6 | 6-11 | ЭЦВ 6-6,5-125 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 65 |
| 6 | п. Комсомольский | Морозовский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, 67 | 2013 | Скважина №154-Р | 6 | 8-11 | ЭЦВ 6-10-140 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 35 |
| 7 | х. Широко-Атамановский | Морозовский район, х. Широко-Атамановский, ул. Мира, 82 | 2010 | Скважина №133-Р | 6 | 8-11 | ЭЦВ 6-10-110 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 65 |
| 8 | х. Малая Хлоповая | Морозовский район х. Малая Хлоповая, ул. Солнечная, 21 | 2013 | Скважина №155-Р | 6 | 6-15 | ЭЦВ 6-10-140 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 35 |
| 9 | х. Чекалов | Морозовский район, х. Чекалов, ул. Мира, 17а | 1998 | Скважина 10400341 | 6 | 6-10 | ЭЦВ 6-10-80 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 70 |
| 10 | х. Чекалов | Морозовский район, х. Чекалов, ул. Центральная, 1а | 1999 | Скважина №10400343 | 10 | 10-15 | ЭЦВ 6-10-80 | 0 | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 85 |
| 11 | х. Чекалов | Морозовский район, х. Чекалов, ул. Степная, 46а | 1997 | Скважина №10400332 | 5 | 5-10 | ЭЦВ 6-6,5-80 | ЦЭ6803В | нет учета объема воды | хозяйственно-питьевого назначения | 85 |

Таблица № 8.1.4. Состояние и функционирование напорно-регулирующих сооружений и водопроводных сетей

| Населенный пункт | Напорно-регулирующие сооружения | Протяжен-ность сетей, м | Металл | Чугун | А/цемент | П/этилен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год ввода | наименование |  | d | м | год ввода | % износа | d | м | год ввода | % износа | d | м | год ввода | % износа | d | м | год ввода | % износа |
| х. Малая Хлоповая | 1987 | 1 водонапорная башня V=25 м3 | 3532 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 3532 | 1987 | 100% |  |  |  |  |
| п. Комсомоль-ский | 1984 | 3 водонапорные башни V=25 м3 | 6161 |  |  |  |  | 100 | 535 | 1984 | 100% | 100 | 5176 | 1984 |  |  |  |  |  |
|  | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 450 | 1984 |  |  |  |  |  |
|  | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Широко-Атаманов-ский | 1980 | 1 водонапорная башня V=25 м3 | 4243 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 4243 | 1980 | 100% |  |  |  |  |
| х. Чекалов | 1984 | 3 водонапорные башни V=25 м3 | 7351 | 150 | 1204 | 1984 | 100% | 150 | 695 | 1984 | 100% | 100 | 5452 | 1984 | 100% |  |  |  |  |
|  | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Большая Хлоповая | нет |  |  | нет сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Владимиров | 1983 | 1 водонапорная башня V=25 м3 | 5001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 5001 | 1983 | 100% |  |  |  |  |
| х. Беляев | 1985 | 3 водонапорные башни V=25 м3 | 7964 |  |  |  |  | 70 | 840 | 1970 | 100% | 100 | 2749 | 1985 | 100% | 70 | 2023 | 2008 | 8,0% |
|  | 1987 |  |  |  |  |  |  | 100 | 363 | 1970 | 100% | 150 | 1989 | 1985 | 80% |  |  |  |  |
| х. Павлов | нет |  |  | нет сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Безымянка | нет |  |  | нет сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Троицкий | нет |  |  | нет сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению |  |  | 34252 |  | 1204 |  |  |  | 2433 |  |  |  | 28592 |  |  |  | 2023 |  |  |

Находящиеся в эксплуатации водопроводные трубопроводы подвергаются как естественному старению, так и преждевременному износу, что требует их восстановления или санации. Восстановление трубопроводов - проведение ремонтных работ на всем протяжении поврежденного участка трубопровода, а санация — проведение пространственно ограниченных ремонтно-восстановительных работ на отдельных участках трубопроводов, включая сооружения и арматуру на сети (колодцы, задвижки и т.д.). В результате санации участку трубопровода придается требуемая механическая прочность, полное восстановление структуры (отсутствие дефектов по длине труб и в местах стыковок) и соблюдение проектной пропускной способности (установленных гидравлических параметров).

Дефекты трубопроводов:

- структурные - свищи, сквозные отверстия, микротрещины и другие повреждения;

- вызванные некачественным монтажом труб при их укладке в траншеи (например, деформаций труб);

- вызванные временными факторами (например, старением) и неудовлетворительной эксплуатацией системы водоснабжения и водопроводных сетей (например, появлением ржавчины на внутренних стенках труб, биообрастаний, бугристых наростов в виде уплотненных окислов железа, марганца и извести, инородных включений, проникающих в трубопроводы при любом вмешательстве извне — сварке, ремонте и замене запорно-регулирующей арматуры и т.д.).

Старение подземных трубопроводных коммуникаций приводит:

- к потерям напора и снижению пропускной способности из-за зарастания труб;

- ухудшению физико-химических показателей транспортируемой питьевой воды (например, цветности) по причине коррозии;

- возможности повторного заражения вод (в результате свищей, трещин, нарушения стыковых соединений в случае старения сетей питьевого водоснабжения);

- загрязнению подземных и поверхностных вод, почв, атмосферы (в случае старения нефтяных и газовых коммуникаций, водоотводящих сетей бытовой, дождевой и производственной канализации). Утечки воды из трубопроводов, вызванные их старением, являются также причиной поднятия уровня грунтовых вод, что может привести к интенсивному разрушению действующих зданий и сооружений.

Срок службы водопроводных трубопроводов зависит от материала, из которого они изготовлены. Например, стальные водопроводные трубопроводы должны эффективно эксплуатироваться в течение 20 лет, а чугунные — 60 лет. Однако, старение коммунальных сетей водоснабжения, снижение их пропускной способности может наступить и в более ранние сроки (через 5-10 лет после прокладки) из-за влияния отдельных или совокупности ряда следующих факторов: несоответствия материала труб условиям эксплуатации, нарушения условий прокладки трубопроводных систем в соответствующих грунтах, агрессивного характера вод, коррозии стенок, избыточных напоров, резких сезонных перепадов температур и других факторов.

Основными видами повреждений (дефектов), вызывающих аварии на водопроводных сетях являются: для стальных труб — сквозные проржавления; для чугунных труб — нарушение герметичности раструбных соединений (до 12%) и переломы труб (16%). Преобладающее количество повреждений приходится на трубы малых диаметров (до 200 мм), что составляет около 75% их общего количества.

## 8.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица № 8.2.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

| № п/п | Населенный пункт | Подъем воды | Собственные нужды предприятия | Объем подачи воды в сеть | Потери воды | Объем реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м |
| 1 | х. Малая Хлоповая | 11,6 | 0 | 11,6 | 1,16 | 10,44 |
| 2 | п. Комсомольский | 30 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 3 | х. Широко-Атамановский | 25,3 | 0 | 25,3 | 2,53 | 22,7 |
| 4 | х. Чекалов | 25,5 | 0 | 25,5 | 2,55 | 22,95 |
| 5 | х. Большая Хлоповая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | х. Владимиров | 11 | 0 | 11 | 1,1 | 10 |
| 7 | х. Беляев | 25,9 | 0 | 25,9 | 2,6 | 23,3 |
| 8 | х. Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | х. Безымянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | х. Троицкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 129,3 | 0 | 129,3 | 12,9 | 116,4 |

| № п/п | Населенный пункт | Подъем воды | Собственные нужды предприятия | Объем подачи воды в сеть | Потери воды | Объем реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средне-суточное, м3/сут. | средне-суточное, м3/сут. | средне-суточное, м3/сут. | средне-суточное, м3/сут. | средне-суточное, м3/сут. |
| 1 | х. Малая Хлоповая | 31,78 | 0,00 | 31,78 | 3,18 | 28,60 |
| 2 | п. Комсомольский | 82,19 | 0,00 | 82,19 | 8,22 | 73,97 |
| 3 | х. Широко-Атамановский | 69,32 | 0,00 | 69,32 | 6,93 | 62,19 |
| 4 | х. Чекалов | 69,86 | 0,00 | 69,86 | 6,99 | 62,88 |
| 5 | х. Большая Хлоповая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | х. Владимиров | 30,14 | 0,00 | 30,14 | 3,01 | 27,40 |
| 7 | х. Беляев | 70,96 | 0,00 | 70,96 | 7,12 | 63,84 |
| 8 | х. Павлов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | х. Безымянка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | х. Троицкий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: | 354,25 | 0,00 | 354,25 | 35,45 | 318,88 |

| № п/п | Населенный пункт | Подъем воды | Собственные нужды предприятия | Объем подачи воды в сеть | Потери воды | Объем реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максим. суточное, м3/сут. | максим. суточное, м3/сут. | максим. суточное, м3/сут. | максим. суточное, м3/сут. | максим. суточное, м3/сут. |
| 1 | х. Малая Хлоповая | 57,8 | 0 | 57,8 | 5,8 | 52,1 |
| 2 | п. Комсомольский | 149,6 | 0 | 149,6 | 15,0 | 134,6 |
| 3 | х. Широко-Атамановский | 126,2 | 0 | 126,2 | 12,6 | 113,2 |
| 4 | х. Чекалов | 127,2 | 0 | 127,2 | 12,7 | 114,4 |
| 5 | х. Большая Хлоповая | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | х. Владимиров | 54,8 | 0 | 54,8 | 5,5 | 49,9 |
| 7 | х. Беляев | 129,1 | 0 | 129,1 | 13,0 | 116,2 |
| 8 | х. Павлов | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | х. Безымянка | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | х. Троицкий | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 644,7 | 0 | 644,7 | 64,5 | 580,4 |

Таблица № 8.2.2 Фактические неучтенные расходы и потерь воды при ее транспортировке по зонам действия источников

| № п/п | Населенный пункт | Ед. изм. | Объем подачи воды в сеть | Потери воды | Неучтенные расходы | Причины неучтенных расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Малая Хлоповая | тыс. куб. м | 11,6 | 1,16 | Объем неучтенных расходов не установлен | Большой износ сетей |
| 2 | п. Комсомольский | тыс. куб. м | 30 | 3 |  |  |
| 3 | х. Широко-Атамановский | тыс. куб. м | 25,3 | 2,53 |  |  |
| 4 | х. Чекалов | тыс. куб. м | 25,5 | 2,55 |  |  |
| 5 | х. Большая Хлоповая | тыс. куб. м | 0 | 0 |  |  |
| 6 | х. Владимиров | тыс. куб. м | 11 | 1,1 |  |  |
| 7 | х. Беляев | тыс. куб. м | 25,9 | 2,6 |  |  |
| 8 | х. Павлов | тыс. куб. м | 0 | 0 |  |  |
| 9 | х. Безымянка | тыс. куб. м | 0 | 0 |  |  |
| 10 | х. Троицкий | тыс. куб. м | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 129,3 | 12,9 | 0 |  |

Таблица № 8.2.3. Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей потребителям и планы по установке приборов учета

| № п/п | Населенный пункт | Объем реализации воды, тыс. куб. м | Доля фактического и планируемого объема реализуемой воды, учитываемой приборами учета воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | х. Малая Хлоповая |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | п. Комсомольский |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | х. Широко-Атамановский |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | х. Чекалов |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | х. Большая Хлоповая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | х. Владимиров |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | х. Беляев |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | х. Павлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | х. Безымянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | х. Троицкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 116,4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица № 8.2.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников

| № п/п | Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины | Дебит м3/час | Установленная производственная мощность источников водоснабжения | Фактическое потребление (средне-суточное) | Фактическое потребление (максим. суточное) | Требуемая мощность источника (максим. суточное) | Дефициты (резервы) мощности источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут. | м3/сут. | м3/сут. | м3/сут. | м3/сут. |
| 1 | х. Малая Хлоповая | 2013 | 155-Р | 6 | 50 | 28,6 | 52,1 | 50 | 0 |
| 2 | п. Комсомольский | 2007 | 10400324 | 6 | 70 |  |  | 70 | 0 |
|  |  | 2013 | 154-Р | 6 | 70 |  |  | 70 | 0 |
| 3 | х. Широко-Атамановский | 2010 | 133-Р | 6 | 100 | 62,2 | 113,2 | 100 | 0 |
| 4 | х. Чекалов | 1998 | 10400341 | 6 | 60 | 62,9 | 114,4 | 60 | 0 |
|  |  | 1997 | 10400332 | 5 | 50 |  |  | 50 | 0 |
|  |  | 1999 | 10400343 | 10 | 70 |  |  | 70 | 0 |
| 5 | х. Большая Хлоповая | 1982 | 10400310 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | х. Владимиров | 1983 | 81-Р | 8 | 50 | 27,4 | 49,9 | 50 | 0 |
| 7 | х. Беляев | 2012 | 143-Р | 5 | 50 | 63,8 | 116,2 | 50 | 0 |
|  |  | 2007 | 121-Р | 10 | 70 |  |  | 70 | 0 |
| 8 | х. Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | х. Безымянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | х. Троицкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 8.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Таблица № 8.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| № п/п | Населенный пункт | Фактическое потребление воды 2022 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения | Доля пользова-телей услугой | Численность населения | тыс. куб. м | В сутки на 1 чел., л | Средне-суточное, м3/сут. | Максим. суточное, м3/сут. |
| 1 | х. Малая Хлоповая | 246 | 95,0% | 234 | 10,44 | 122,4 | 28,6 | 52,1 |
| 2 | п. Комсомольский | 506 | 98,1% | 496 | 27 | 149,1 | 74,0 | 134,6 |
| 3 | х. Широко-Атамановский | 372 | 97,6% | 363 | 22,7 | 171,4 | 62,2 | 113,2 |
| 4 | х. Чекалов | 414 | 100,0% | 414 | 22,95 | 151,9 | 62,9 | 114,4 |
| 5 | х. Большая Хлоповая | 23 | 0,0% | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| 6 | х. Владимиров | 261 | 95,6% | 249 | 10 | 109,9 | 27,4 | 49,9 |
| 7 | х. Беляев | 387 | 93,2% | 361 | 23,3 | 177,0 | 63,8 | 116,2 |
| 8 | х. Павлов | 27 | 0,0% | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| 9 | х. Безымянка | 11 | 0,0% | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| 10 | х. Троицкий | 11 | 0,0% | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 2258 |  | 2258 | 116,4 |  | 318,9 | 580,4 |

| № п/п | Населенный пункт | Ожидаемое потребление к 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения | Доля пользова-телей услугой | Численность населения | тыс. куб. м | В сутки на 1 чел., л | Средне-суточное, м3/сут. | Максим. суточное, м3/сут. |
| 1 | х. Малая Хлоповая | 250 | 95,0% | 238 | 11,9 | 137,3 | 32,6 | 54,9 |
| 2 | п. Комсомольский | 437 | 98,1% | 429 | 26,2 | 167,3 | 71,7 | 120,6 |
| 3 | х. Широко-Атамановский | 352 | 97,6% | 343 | 24,1 | 192,3 | 66,0 | 111,1 |
| 4 | х. Чекалов | 358 | 100,0% | 358 | 22,3 | 170,4 | 61,0 | 102,7 |
| 5 | х. Большая Хлоповая | 19 | 0,0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | х. Владимиров | 247 | 95,6% | 236 | 10,6 | 123,3 | 29,1 | 49,0 |
| 7 | х. Беляев | 330 | 93,2% | 308 | 22,3 | 198,6 | 61,1 | 102,8 |
| 8 | х. Павлов | 37 | 0,0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | х. Безымянка | 14 | 0,0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | х. Троицкий | 9 | 0,0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 2053 |  | 1911 | 117,4 |  | 321,5 | 541,0 |

Таблица № 8.3.2. Перспективное потребление по типам потребителей (жилые здания, объекты общественно-делового назначения, промышленных объектов)

| № п/п | Населенный пункт | Объекты | Ед. изм. | Факт. годовой объем реализации 2022 г. | План. годовой объем реализации 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Малая Хлоповая | Всего, в т. ч. |  | 10,44 | 12,1 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 10,44 | 11,1 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 |  | 1,0 |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 |  |  |
| 2 | п. Комсомольский | Всего, в т. ч. |  | 27,0 | 28,8 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 27,0 | 27,5 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 |  | 1,2 |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 |  |  |
| 3 | х. Широко-Атамановский | Всего, в т. ч. |  | 22,7 | 24,9 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 22,7 | 23,7 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 |  | 1,2 |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 |  |  |
| 4 | х. Чекалов | Всего, в т. ч. |  | 22,95 | 25,4 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 22,95 | 23,4 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 |  | 2,0 |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 |  |  |
| 5 | х. Большая Хлоповая | Всего, в т. ч. |  | 0 | 0,0 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 0 | 0,0 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 |  |  |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 |  |  |
| 6 | х. Владимиров | Всего, в т. ч. |  | 10,0 | 10,4 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 10,0 | 10,4 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 |  |  |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 |  |  |
| 7 | х. Беляев | Всего, в т. ч. |  | 23,3 | 24,7 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 23,3 | 23,7 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 |  | 1,0 |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 |  |  |
| 8 | х. Павлов | Всего, в т. ч. |  | 0 | 0,0 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 0 | 0,0 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 |  |  |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 |  |  |
| 9 | х. Безымянка | Всего, в т. ч. |  | 0 | 0,0 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 0 | 0,0 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 |  |  |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 |  |  |
| 10 | х. Троицкий | Всего, в т. ч. |  | 0 | 0,0 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 0 | 0,0 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 |  |  |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 |  |  |
|  |  | Всего, в т. ч. |  | 116,4 | 126,2 |
|  |  | Жилой фонд | тыс. м3 | 116,4 | 119,7 |
|  |  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 | 0,0 | 6,5 |
|  |  | Промышленные предприятия | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 8.3.3. Фактические и ожидаемые неучтенные расходы и потери воды при ее передаче по водопроводным сетям

| № п/п | Населенный пункт | Ед. изм. | Объем подачи воды в сеть 2022 г., тыс. куб. м | Фактические потери воды 2022 г. | Объем подачи воды в сеть 2030 г., тыс. куб. м | Плановые потери воды 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. куб. м | среднесуточное, м3/сут. |  | тыс. куб. м | среднесуточное, м3/сут. |
| 1 | х. Малая Хлоповая | куб. м | 11,6 | 1,16 | 3,18 | 12,45 | 1,1 | 3,10 |
| 2 | п. Комсомольский | куб. м | 30 | 3 | 8,22 | 32,20 | 2,9 | 8,03 |
| 3 | х. Широко-Атамановский | куб. м | 25,3 | 2,53 | 6,93 | 27,16 | 2,5 | 6,77 |
| 4 | х. Чекалов | куб. м | 25,5 | 2,55 | 6,99 | 27,37 | 2,5 | 6,82 |
| 5 | х. Большая Хлоповая | куб. м | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | х. Владимиров | куб. м | 11 | 1,1 | 3,01 | 11,81 | 1,1 | 2,94 |
| 7 | х. Беляев | куб. м | 25,9 | 2,6 | 7,12 | 27,80 | 2,5 | 6,96 |
| 8 | х. Павлов | куб. м | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | х. Безымянка | куб. м | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | х. Троицкий | куб. м | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: |  | 129,3 | 12,9 | 35,45 | 138,78 | 12,6 | 34,63 |
|  |  |  | Доля потерь, % | 9,98% |  | Доля потерь, % | 9,08% |  |

Таблица № 8.3.4. Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть

| № п/п | Населенный пункт | Ед. изм. | Фактический объем подачи воды в сеть 2022 г. | Плановый объем подачи воды в сеть 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. куб. м | среднесуточное, м3/сут. | максим. суточное, м3/сут. | тыс. куб. м | среднесуточное, м3/сут. | максим. суточное, м3/сут. |
| 1 | х. Малая Хлоповая | куб. м | 11,6 | 31,8 | 57,8 | 12,45 | 34,1 | 63,1 |
| 2 | п. Комсомольский | куб. м | 30 | 82,2 | 149,6 | 32,20 | 88,2 | 163,2 |
| 3 | х. Широко-Атамановский | куб. м | 25,3 | 69,3 | 126,2 | 27,16 | 74,4 | 137,6 |
| 4 | х. Чекалов | куб. м | 25,5 | 69,9 | 127,2 | 27,37 | 75,0 | 138,7 |
| 5 | х. Большая Хлоповая | куб. м | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | х. Владимиров | куб. м | 11 | 30,1 | 54,8 | 11,81 | 32,3 | 59,8 |
| 7 | х. Беляев | куб. м | 25,9 | 71,0 | 129,1 | 27,80 | 76,2 | 140,9 |
| 8 | х. Павлов | куб. м | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | х. Безымянка | куб. м | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | х. Троицкий | куб. м | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 129,3 | 354,2 | 644,7 | 138,78 | 380,23 | 703,43 |

## 8.4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной инфраструктуры системы водоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий, отраженных в таблице № 8.4.1.

Таблица № 8.4.1. Мероприятия по новому строительству и реконструкции (техническому перевооружению)

| № п/п | Населенный пункт | Необходимые мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции источников (1 подъем) системы водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обеспечение потребителей водой в необходимом количестве | Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки | Необходимое оборудование для реконструкции источников |
| 1 | х. Малая Хлоповая | Необходимо строительство артезианской скважины | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |  |
| 2 | п. Комсомольский | Необходимо строительство артезианской скважины | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |  |
| 3 | х. Широко-Атамановский | Необходимо строительство артезианской скважины | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения | Замена глубинного насоса, кабеля в существующей артезианской скважине |
| 4 | х. Чекалов |  | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |  |
| 5 | х. Большая Хлоповая |  |  | Замена глубинного насоса, кабеля в существующей артезианской скважине |
| 6 | х. Владимиров | Установка водонапорной башни | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |  |
| 7 | х. Беляев | Необходимо строительство артезианской скважины | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |  |
|  |  | Установка водонапорной башни |  |  |
| 8 | х. Павлов | нет источников системы централизованного водоснабжения |
| 9 | х. Безымянка | нет источников системы централизованного водоснабжения |
| 10 | х. Троицкий | нет источников системы централизованного водоснабжения |

## 8.5. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения

Таблица № 8.5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к реконструкции

| № п/п | Населенный пункт | Необходимые мероприятия по модернизации, реконструкции, замене водопроводных сетей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительство или модернизация сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих потребителей) | Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения | Сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Автоматизированная система управления режимами водоснабжения |
| 1 | х. Малая Хлоповая |  | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода | Оборудование автоматизированной системы управления режимами водоснабжения |
|  |  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |  |  |
| 2 | п. Комсомольский | При реконструкции сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, требуется увеличение диаметра трубопроводов для перераспределения основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода | Оборудование автоматизированной системы управления режимами водоснабжения |
|  |  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |  |  |
| 3 | х. Широко-Атамановский |  | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода |  |
|  |  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |  |  |
| 4 | х. Чекалов | При реконструкции сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, требуется увеличение диаметра трубопроводов для перераспределения основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода, исчерпавших эксплуатационный ресурс | Оборудование автоматизированной системы управления режимами водоснабжения |
|  |  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |  |  |
| 5 | х. Большая Хлоповая | нет централизованной системы водоснабжения |  |  |  |
| 6 | х. Владимиров |  | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода, исчерпавших эксплуатационный ресурс | Оборудование автоматизированной системы управления режимами водоснабжения |
|  |  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |  |  |
| 7 | х. Беляев | При реконструкции сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, требуется увеличение диаметра трубопроводов для перераспределения основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода, исчерпавших эксплуатационный ресурс | Оборудование автоматизированной системы управления режимами водоснабжения |
|  |  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |  |  |
| 8 | х. Павлов | нет централизованной системы водоснабжения |  |  |  |
| 9 | х. Безымянка | нет централизованной системы водоснабжения |  |  |  |
| 10 | х. Троицкий | нет централизованной системы водоснабжения |  |  |  |

## 9. Модернизация системы газоснабжения Широко-Атамановского сельского поселения

Таблица № 9.4.1. Мероприятия по газификации Широко-Атамановского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Мероприятия по газификации поселения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Источник информации | Для газификации поселения необходимо | Подача газа будет производиться | Мероприятия |
| 1 | х. Владимиров | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2021 – 2030 годы |  |  | 100% газификация хутора |
| 2 | х. Беляев |  |  |  | 100% газификация хутора |
| 3 | х. Чекалов |  |  | От межпоселкового газопровода высокого давления II категории ГРС Старопетровская – хутор Вишневка | газификация хутора |
| 4 | п. Комсомольский |  |  |  | газификация хутора |
| 5 | х. Малая Хлоповая |  | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории от ГРС Вознесенская до хутора Малая Хлоповая |  | газификация хутора |
| 6 | х. Широко-Атамановский |  |  |  | газификация хутора |
| 7 | х. Большая Хлоповая |  |  |  | газификация не предусматривается |
| 8 | х. Павлов |  |  |  | газификация не предусматривается |
| 9 | х. Безымянка |  |  |  | газификация не предусматривается |
| 10 | х. Троицкий |  |  |  | газификация не предусматривается |

В связи с тем, что оборудование и сети системы газоснабжения не являются собственностью Широко-Атамановского сельского поселения, то Программой не рассматриваются мероприятия на реконструкцию и модернизацию. Эта задача решается собственником оборудования и сетей системы газоснабжения.

Детальные проекты с уточненными суммами капитальных вложений представлены в инвестиционных программах собственника оборудования и сетей.

## 10. Проекты развития объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

Согласно:

- п. 14 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

- ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального района.

Перечень необходимых проектов, обеспечивающих санитарную очистку территории Широко-Атамановского сельского поселения и захоронению (утилизации) твердых коммунальных отходов рассмотрено в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Морозовского района Ростовской области.

## 11. Общая программа проектов

Таблица 11.1 Мероприятия по модернизации, реконструкции и замене объектов системы электроснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Модернизация, реконструкция и замена объектов существующей системы электроснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | х. Малая Хлоповая | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Необходима установка автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ) |
| 2 | п. Комсомольский | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Необходима установка автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ) |
| 3 | х. Широко-Атамановский | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Необходима установка автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ) |
| 4 | х. Чекалов | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Необходима установка автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ) |
| 5 | х. Большая Хлоповая |  |
|  |  | Реконструкция и замена сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
| 6 | х. Владимиров | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Необходима установка автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ) |
| 7 | х. Беляев | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
|  |  | Необходима установка автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ) |
| 8 | х. Павлов | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
| 9 | х. Безымянка | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |
| 10 | х. Троицкий | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |

Таблица 11.2. Мероприятия по реконструкции оборудования для обеспечения перспективных приростов электрических нагрузок

| № п/п | Населенный пункт | Мероприятия по реконструкции оборудования для обеспечения перспективных приростов электрических нагрузок |
| --- | --- | --- |
| 1 | х. Малая Хлоповая | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ |
| 2 | п. Комсомольский | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ |
| 3 | х. Широко-Атамановский | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ |
| 4 | х. Чекалов | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ |
| 5 | х. Большая Хлоповая |  |
| 6 | х. Владимиров | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ |
| 7 | х. Беляев | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |
|  |  | Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ |
| 8 | х. Павлов |  |
| 9 | х. Безымянка |  |
| 10 | х. Троицкий |  |

Таблица 11.3. Мероприятия по модернизации, реконструкции и замене объектов системы водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Необходимые мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции системы водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | х. Малая Хлоповая | Необходимо строительство артезианской скважины |
|  |  | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |
|  |  | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода |
|  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |
| 2 | п. Комсомольский | Необходимо строительство артезианской скважины |
|  |  | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |
|  |  | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода |
|  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |
| 3 | х. Широко-Атамановский | Необходимо строительство артезианской скважины |
|  |  | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |
|  |  | Замена глубинного насоса, кабеля в существующей артезианской скважине |
|  |  | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода |
|  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |
| 4 | х. Чекалов | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |
|  |  | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода |
|  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |
| 5 | х. Большая Хлоповая | Замена глубинного насоса, кабеля в существующей артезианской скважине |
| 6 | х. Владимиров | Установка водонапорной башни |
|  |  | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |
|  |  | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода |
|  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |
| 7 | х. Беляев | Необходимо строительство артезианской скважины |
|  |  | Необходимы: водоочистная установка для снижения содержание железа в воде до нормативных показателей и внедрение технологии обеззараживания воды методом УФ - излучения |
|  |  | Установка водонапорной башни |
|  |  | Реконструкция и замена существующих сетей водопровода |
|  |  | Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях |
| 8 | х. Павлов | Система централизованного водоснабжения не рациональна |
| 9 | х. Безымянка | Система централизованного водоснабжения не рациональна |
| 10 | х. Троицкий | Система централизованного водоснабжения не рациональна |

В Широко - Атамановском сельском поселении реализуются муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная Постановлением Администрации Широко – Атамановского сельского поселения от 26.12.2015 г. № 76.

Основной целью региональной и муниципальной программ по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Широко - Атамановского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Совместная реализация Муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широко - Атамановского сельского поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий в жилищном секторе, со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса.

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению применительно к системам коммунальной инфраструктуры является повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, а также снижение нагрузки на эти системы за счёт оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики муниципального образования, в том числе жилищно-коммунальной и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Содержание и стоимость выполнения работ по программе будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу по энергосбережению, и предложенных мероприятий, определенных, исходя из натурных измерений.

Энергетический аудит служит для оценки эффективного использования энергоресурсов предприятиями коммунального комплекса, энергоэффективности технологического процесса или оборудования и позволяет сделать количественные оценки возможного сбережения энергоресурсов и финансовых затрат, наметить конкретные мероприятия по энергосбережению и повышению  энергоэффективности.

## 12. Финансовые потребности для реализации программы

## 12.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

В таблице № 12.1.1. отражена ориентировочная сумма денежных средств, необходимых на модернизацию коммунальной инфраструктуры Широко - Атамановского сельского поселения.          Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в  разработанных программах:

- «Программа строительства, модернизации, реконструкции электросетевого хозяйства Морозовского района» для развития системы электроснабжения в поселении;

-  «Инвестиционная программа развития системы водоснабжения в Широко-Атамановском СП» для развития системы водоснабжения в поселении.

Таблица № 12.1.1. Ориентировочная сумма денежных средств, необходимых на модернизацию коммунальной инфраструктуры Широко-Атамановского СП

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма денежных средств, необходимых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в МО | тыс. руб. | 9630 | 10118 | 10606 | 11309 | 14194 | 42585 | 98442 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение (в части муниципальной собственности) | 0,0% | 963 | 1011 | 1060 | 3480 | 1958 | 5875 | 14347 |
| Водоснабжение | 100,0% | 8667 | 9107 | 9546 | 7829 | 12236 | 36710 | 84095 |

## 13. Организация реализации проектов

Для модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения) необходим выбор правильной стратегии, с этой целью рассматриваются технические параметры инженерных систем, физический износ, мощность и пропускная способность.

Система инженерного обеспечения населенного пункта нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Необходимость в реконструкции коммунальных инженерных сетей и сооружений возникает в следующих случаях:

- реконструкция с применением новых материалов, технологий и оборудования для получения нового качества в системах инженерного обеспечения на сетях и сооружениях более эффективна, чем проведение ремонтно-восстановительных работ;

- при изменении характера представляемых услуг населению или предприятиям, например, отказ от газа и переход на электричество;

- при изменении функционального состава застройки территорий и как следствие новых требований к инженерному обеспечению.

Основная сложность проведения реконструктивных мероприятий заключается в значительной изношенности сетей и сооружений инженерных систем в населенных пунктах, а также отставании мощностей и пропускных способностей от потребностей. Уровень надежности работы инженерных сетей в 2,5-3 раза ниже, чем в странах Восточной Европы. Велики утечки воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Износ основных фондов в России систем коммунальной инфраструктуры достигает 60%, и в условиях недостаточного финансирования он продолжает увеличиваться.

Жилищно-коммунального хозяйство ранее существовало на дотации из государственного бюджета, в связи с чем жилищно-коммунальный комплекс в стране не был по-настоящему заинтересован в рациональном использовании имеющихся мощностей, экономии ресурсов и налаживании эффективного экономического механизма реализации оказываемых населению услуг. В настоящее время в ЖКХ сосредоточено ¼ основных фондов страны, потребляется ⅓ общего объема всех российских энергоресурсов. Большинство предприятий ЖКХ являются монополистами на соответствующих рынках услуг, что затрудняет развитие конкурентной среды,  а, следовательно, повышение качества представляемых ими услуг и снижение производственных издержек. Данная ситуация привела к техническому отставанию инженерного оборудования, сетей, сооружений от мирового уровня.

Финансирование проектов в коммунальном комплексе Широко - Атамановского сельского поселения будет связано с реализацией:

- «Программы строительства, модернизации, реконструкции электросетевого хозяйства Морозовского района» для развития системы электроснабжения в поселении;

-  «Инвестиционной программы развития системы водоснабжения в Широко-Атамановском СП» для развития системы водоснабжения в поселении;

-  концессионных соглашений.

Главной задачей является привлечение в коммунальное хозяйство недорогих долгосрочных заемных ресурсов. С этой целью целесообразно предусмотреть субсидирование из регионального  бюджета и федерального бюджета расходов на уплату процентов по кредитам. Реализация проектов, которые не могут быть осуществлены исключительно за счет кредитных ресурсов, осуществляется за счет средств хозяйствующих субъектов и муниципального бюджета с возможностью субсидирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Такие проекты характерны для малых городов и сельских населенных пунктов.

Из сказанного можно сделать вывод о необходимости (целесообразности) в рамках реализации Программы:

а) формирования муниципальной правовой базы для заключения концессионных соглашений;

б) объявления конкурсов на заключение концессионных соглашений с условием проведения модернизации соответствующих объектов инфраструктуры;

в) выделения проектов, предполагающих финансирование за счёт заёмных средств;

г)  выделения проектов, предполагающих субсидирование из бюджетов разных уровней;

д) обращение к Правительству Ростовской области с предложением о субсидировании непосредственно указанных проектов и (или) субсидирование процентов по кредитам;

е) корректировка Программы с учётом реализации вышеуказанных мероприятий.

## 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

## 14.1. Программы инвестиционных проектов

Свод проектов обеспечивающих повышение надежности ресурсоснабжения, обеспечивающих выполнение требований законодательства об энергосбережении, экологических требований и  нацеленных на присоединение новых потребителей представлен в таблице № 14.1.1.

Таблица № 14.1.1.  Капиталовложения в модернизацию системы электроснабжения муниципального образования (в части муниципальной собственности)

| Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| Модернизация существующей системы электроснабжения | 14347 | 963 | 1011 | 1060 | 3480 | 1958 | 5875 |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.

Детальные проекты с уточненными суммами капитальных вложений должны быть представлены в «Программе электросетевого строительства, модернизации, реконструкции Морозовского района».

В «Программе строительства, модернизации, реконструкции электросетевого хозяйства Морозовского района» по Широко-Атамановскому сельскому поселению будут предусматриваться:

- проекты по модернизации и техническому перевооружению объектов системы электроснабжения;

- проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории Широко-Атамановского  сельского поселения, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения;

- проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

Таблица № 14.1.2. Капиталовложения в модернизацию и реабилитацию системы водоснабжения муниципального образования

| Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения | 84095 | 8667 | 9107 | 9546 | 7829 | 12236 | 36710 |
| Объем реализации услуги водоснабжения, тыс. куб. м |  | 93 | 97 | 101 | 102 | 109 | 123 |

Детальные проекты с уточненными суммами капитальных вложений должны быть представлены в «Инвестиционной программе развития системы водоснабжения в Широко-Атамановском СП».

Принятая инвестиционная программа будут детально обосновывать:

- конкретную цель каждого проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты и количественное их определение;

- сроки получения эффектов;

- срок окупаемости проекта.

## 14.2. Обоснование источников финансирования

В общем случае источниками финансирования Программы являются:

- плата за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры;

- собственные средства организаций коммунального комплекса;

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

## 14.2.1. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

- для ОАО «Ростовэнерго» Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 30/6 от 27.12.2011 г. «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК ЮГА» - «Ростовэнерго».

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по водоснабжению для предприятия коммунальной сферы Широко - Атамановского сельского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организации коммунального комплекса.

## 14.2.2. Собственные средства организаций коммунального комплекса

Собственными средствами организаций коммунального комплекса, в общем случае, являются амортизационные отчисления, прибыль предприятия, надбавка к тарифам на коммунальные услуги.

## 14.2.2.1. Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления – это исчисленный в денежном выражении износ основных средств в процессе их производственного использования. Амортизация есть одновременно средство, способ, процесс перенесения стоимости основных средств (средств труда) на произведенный с их помощью продукт. Инструментом возмещения изнашиваемых основных средств являются амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость производимого продукта и тем самым переходящих в цену продукта. Суммы амортизационных отчислений направляются на модернизацию, новое строительство. Предназначение амортизационных отчислений - обеспечение воспроизводства основных фондов предприятий и организаций.

Все основные средства, которые находятся в Широко – Атамановском сельском поселении для предоставления коммунальной услуги по водоснабжению являются муниципальным имуществом. Данные основные средства муниципальным образованием передаются предприятию, обслуживающему коммунальный комплекс поселения, для производства коммунальных услуг на условиях хозяйственного ведения.

При формировании тарифов на коммунальные услуги в состав затрат включается сумма амортизационных отчислений, которая очень мала из-за большого срока эксплуатации оборудования коммунальной инфраструктуры. Данная сумма амортизационных отчислений не может обеспечивать воспроизводство основных средств.

## 14.2.2.2. Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса

Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за оказываемые услуги и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению  не установлены в связи с тем, что отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Данные инвестиционные программы должны быть утверждены органом местного самоуправления и согласованы в органе исполнительной власти субъекта РФ осуществляющем полномочия в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

## 14.2.2.3. Прибыль предприятий коммунального комплекса

Возможными источниками финансирования (в части муниципальной собственности) для системы водоснабжения и системы электроснабжения (в части муниципальной собственности) в поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Схемы и программы развития электроэнергетики Ростовской области на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Губернатора Ростовской области от 29.04.2022 г. № 112;

- развитие газификации осуществляется на основании «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2021-2030 годы».

## 14.2.3. Привлеченные средства инвесторов

В развитии и обновлении инфраструктуры государство в существенной степени ориентируется на частный капитал, обеспечение конкурентоспособных условий работы бизнеса в инфраструктурных проектах.

Важнейшими инструментами привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру являются переход к установлению долгосрочных тарифов и стимулирование заключения концессионных соглашений.

Применение долгосрочных тарифов создаст мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снизит риски инвестирования, будет гарантировать инвесторам и кредиторам возвратность и рыночную доходность вложенных средств.

Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы, переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, иным механизмам государственно-частного партнерства, с одной стороны, позволит в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в государственной и муниципальной собственности системы жизнеобеспечения.

## 14.2.4. Денежные средства бюджетов разных уровней

Предусмотрено значительное государственное участие в модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства, а также опосредованного субсидирования предприятий коммунального комплекса через меры социальной защиты населения.

Учитывая необходимость в ряде случаев проведения ускоренной модернизации объектов инфраструктуры, предусматривается предоставление средств на софинансирование из федерального бюджета отдельных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации будет предусмотрено для отдельных наиболее важных с точки зрения обеспечения безопасности и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры проектов, расположенных преимущественно в малых городах и сельских поселениях, в которых сложнее привлечь частные инвестиции.

Представленные в разделах 6-10 программы Обосновывающих материалов проекты являются основой для формирования инвестиционных программ предприятий (организаций коммунального комплекса) на прогнозный период.

## 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Доступность для граждан платы за коммунальные услуги в Муниципальном образовании  определена на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», по критериям доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые лежат в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широко - Атамановского сельского поселения.

Исходной базой оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги послужили прогнозные показатели социально-экономического развития Широко - Атамановского сельского поселения, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определена на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Числовые значения критериев доступности установлены в зависимости от уровня экономического развития Широко - Атамановского сельского поселения и особенностей предоставления коммунальных услуг.

Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определена как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за потребляемые коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:

, где

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

- общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, руб.;

- численность населения Широко - Атамановского сельского поселения, чел.;

- среднедушевой доход населения Широко - Атамановского сельского поселения, руб./чел. в месяц;

12 - число месяцев в году.

При выполнении работы учтено изменение тарифов на электроэнергию, природный газ на основе «Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» утверждённым Распоряжением Правительства РФ от 06.10.2021 № 2816-р.

Для расчета среднедушевого дохода применен коэффициент  - отношение среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате.

(6), где

- среднедушевой доход населения (включает в себя заработную плату, социальные выплаты, доходы от собственности и предпринимательской деятельности);

- среднемесячная заработная плата населения.

Среднедушевой доход населения муниципального образования  определяется:

, где

- среднемесячная заработная плата населения Широко - Атамановского сельского поселения.

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитан как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году.

Оценка критерия «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения Широко - Атамановского сельского поселения, и как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в муниципальном образовании определена как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании.

При выполнении расчётов по уровню доступности для населения платы за коммунальные услуги учтены индексы-дефляторы на основе макропоказателей инновационного сценария в соответствии с «Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

При анализе доступности для граждан платы за коммунальные услуги в период действия Программы использованы числовые значения показателей критериев доступности, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Таблица № 15.1. Доступность коммунальных услуг для населения

| Показатели | Ед. изм. | Механизм расчета | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги электроснабжения | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. |  | 1566 | 1636 | 1705 | 1775 | 1844 | 1914 | 1983 | 2053 |
| Объём реализации электроэнергии населению | тыс. кВт. ч |  | 1738 | 1754 | 1800 | 1846 | 1888 | 1913 | 1982 | 2056 |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. |  | 92,5 | 89,3 | 88,0 | 86,7 | 85,3 | 83,3 | 83,3 | 83,5 |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс.кВт. ч |  | 1566 | 1636 | 1705 | 1775 | 1844 | 1914 | 1983 | 2053 |
| Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта электроэнергии | % |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| II. Система водоснабжения |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного водоснабжения | % |  | 93,0% | 93,9% | 95,0% | 96,0% | 97,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. |  | 1456 | 1537 | 1620 | 1704 | 1789 | 1876 | 1944 | 2012 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 |  | 87 | 91 | 95 | 96 | 103 | 107 | 111 | 117 |
| Удельное водопотребление | м3/чел. в мес. |  | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Объём холодной воды, реализуемой по приборам учёта | тыс. куб. м |  | 87 | 91 | 95 | 96 | 103 | 107 | 111 | 117 |
| Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта воды | % |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| III. Система газоснабжения |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного газоснабжения | % |  | 50,6% | 69,9% | 71,6% | 77,7% | 84,3% | 93,8% | 93,9% | 94,0% |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. |  | 783 | 1062 | 1221 | 1380 | 1554 | 1795 | 1862 | 1912 |
| Объём реализации услуги газоснабжения населения | тыс. м3 |  | 3121,1 | 3972,8 | 4388,2 | 4803,6 | 5281,2 | 5989,9 | 6082,2 | 6144,6 |
| Отапливаемая площадь | тыс. кв. м |  | 24,7 | 30,5 | 33,0 | 35,5 | 38,5 | 43,2 | 43,3 | 43,3 |
| Отопление жилфонда | тыс. куб. м |  | 2143,9 | 2647,4 | 2864,4 | 3081,4 | 3341,8 | 3749,7 | 3758,4 | 3758,4 |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. в мес. |  | 398,6 | 374,1 | 359,4 | 348,1 | 339,8 | 333,7 | 326,6 | 321,4 |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 |  | 3184,1 | 4036,8 | 4453,2 | 4869,6 | 5348,2 | 6057,9 | 6151,2 | 6214,6 |
| Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта газа | % |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| IV. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги по захоронению (утилизации) ТКО | % |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТКО | чел. |  | 1566 | 1636 | 1705 | 1775 | 1844 | 1914 | 1983 | 2053 |
| Объём реализации услуги захоронения (утилизации) ТКО населению | тыс. м3 |  | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТКО | м3/чел. в год |  | 1,98 | 1,96 | 1,94 | 1,97 | 1,95 | 1,99 | 1,97 | 1,95 |

Таблица № 15.2. Показатели критериев доступности предоставляемых коммунальных услуг населению

| Показатели |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доход населения моложе трудоспособного возраста | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доход населения трудоспособного возраста | тыс. руб. | 259930 | 276332 | 293794 | 312396 | 332218 | 353340 | 375847 | 399824 |
| Доход пенсионеров | тыс. руб. | 81311 | 85500 | 89922 | 94588 | 99508 | 104694 | 110158 | 115912 |
| Годовой доход населения | тыс. руб. | 341241 | 361832 | 383716 | 406984 | 431726 | 458034 | 486005 | 515736 |
| Социальная поддержка (льготы) | тыс. руб. | 4432 | 4540 | 4660 | 4796 | 4952 | 5133 | 5344 | 5590 |
| Субсидии | тыс. руб. | 473 | 496 | 530 | 579 | 647 | 739 | 860 | 1015 |
| Общий доход населения | тыс. руб. | 346146 | 366868 | 388906 | 412359 | 437325 | 463906 | 492209 | 522341 |
| Численность населения | чел. | 2527 | 2552 | 2607 | 2662 | 2713 | 2747 | 2825 | 2908 |
| Среднедушевой доход | руб. | 13819,3 | 14822,2 | 16045,3 | 17545,6 | 19383,1 | 21617,8 | 24314,7 | 27543,8 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | чел. | 101 | 102 | 104 | 106 | 109 | 82 | 85 | 87 |
| Население, получающее субсидии | чел. | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 98,50% | 98,70% | 98,90% | 99,10% | 99,30% | 99,50% | 99,70% | 99,90% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |

Таблица № 15.3. Объем отгрузки коммунальных услуг населению, динамика изменения тарифов

| Коммунальные услуги | объем | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | тыс. кВт. ч | 1738 | 1754 | 1800 | 1846 | 1888 | 1913 | 1982 | 2056 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % |  | 100,9% | 102,6% | 102,6% | 102,3% | 101,3% | 103,6% | 103,7% |
|  | ТАРИФ, с НДС | 4,81 | 5,12 | 5,46 | 5,65 | 5,86 | 6,07 | 6,28 | 6,51 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 106,5% | 106,5% | 103,6% | 103,6% | 103,6% | 103,6% | 103,6% |
|  | тыс. руб. | 8360 | 8980 | 9828 | 10430 | 11064 | 11612 | 12447 | 13385 |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 87 | 91 | 95 | 96 | 103 | 107 | 111 | 117 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % |  | 104,6% | 104,4% | 101,1% | 107,3% | 103,9% | 103,7% | 105,4% |
|  | ТАРИФС | 71,46 | 76,10 | 81,05 | 83,97 | 86,99 | 90,12 | 93,37 | 96,73 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 106,5% | 106,5% | 103,6% | 103,6% | 103,6% | 103,6% | 103,6% |
|  | тыс. руб. | 6217 | 6925 | 7700 | 8061 | 8960 | 9643 | 10364 | 11317 |
| Природный газ | тыс. куб. м | 3121,1 | 3972,8 | 4388,2 | 4803,6 | 5281,2 | 5989,9 | 6082,2 | 6144,6 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % |  | 127,3% | 110,5% | 119,5% | 109,9% | 113,4% | 101,5% | 101,0% |
|  | ТАРИФ, с НДС | 7,5 | 7,99 | 8,51 | 8,81 | 9,13 | 9,46 | 9,80 | 10,15 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 106,5% | 106,5% | 103,6% | 103,6% | 103,6% | 103,6% | 103,6% |
|  | тыс. руб. | 23408 | 31743 | 37344 | 42320 | 48217 | 56664 | 59606 | 62368 |
| Захоронение ТБО | тыс. куб. м | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % |  | 103,2% | 103,1% | 106,1% | 102,9% | 105,6% | 102,6% | 102,6% |
|  | ТАРИФ | 550,44 | 586,23 | 624,33 | 646,81 | 670,09 | 694,22 | 719,21 | 745,10 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 106,5% | 106,5% | 103,6% | 103,6% | 103,6% | 103,6% | 103,6% |
|  | тыс. руб. | 1706 | 1876 | 2060 | 2264 | 2412 | 2638 | 2805 | 2980 |
| Стоимость всех услуг | тыс. руб. | 39691 | 49524 | 56932 | 63075 | 70653 | 80557 | 85222 | 90050 |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % |  | 124,8% | 115,0% | 110,8% | 112,0% | 114,0% | 105,8% | 105,7% |
| Общий доход населения (со льготами и субсидиями) | тыс. руб. | 346146 | 366868 | 388906 | 412359 | 437325 | 463906 | 492209 | 522341 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 11,5% | 13,5% | 14,6% | 15,3% | 16,2% | 17,4% | 17,3% | 17,2% |

Таблица № 15.4. Расходы населения на коммунальные услуги

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на коммунальные услуги | руб./мес. | 2112,12 | 2522,62 | 2782,60 | 2961,27 | 3192,92 | 3507,36 | 3581,36 | 3655,22 |
| Электроснабжение | % ко всем расходам на КУ | 21,1% | 18,1% | 17,3% | 16,5% | 15,7% | 14,4% | 14,6% | 14,9% |
| Холодное водоснабжение | % ко всем расходам на КУ | 15,7% | 14,0% | 13,5% | 12,8% | 12,7% | 12,0% | 12,2% | 12,6% |
| Природный газ | % ко всем расходам на КУ | 59,0% | 64,1% | 65,6% | 67,1% | 68,2% | 70,3% | 69,9% | 69,3% |
| Обращение с ТКО | % ко всем расходам на КУ | 4,3% | 3,8% | 3,6% | 3,6% | 3,4% | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
| Электроснабжение | сумма расходов, руб. | 444,9 | 457,4 | 480,4 | 489,7 | 500,0 | 505,6 | 523,1 | 543,3 |
| Холодное водоснабжение | сумма расходов, руб. | 330,8 | 352,7 | 376,3 | 378,5 | 404,9 | 419,8 | 435,5 | 459,4 |
| Природный газ | сумма расходов, руб. | 2491,3 | 2490,8 | 2548,7 | 2555,6 | 2585,6 | 2630,6 | 2667,7 | 2718,3 |
| Обращение с ТКО | сумма расходов, руб. | 90,8 | 95,6 | 100,7 | 106,3 | 109,0 | 114,9 | 117,9 | 121,0 |

Таблица № 15.5. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

| Коммунальные услуги | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи по ПКР | 11,5% | 13,5% | 14,6% | 15,3% | 16,2% | 17,4% | 17,3% | 17,2% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% | до 8,6% |
| Превышает показатели Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12 % | до 12 % | до 12 % | до 12 % | до 12 % | до 12 % | до 12 % | до 12 % |
| Не превышает показатели Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | 98,50% | 98,70% | 98,90% | 99,10% | 99,30% | 99,50% | 99,70% | 99,90% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | выше 85% | выше 85% | выше 85% | выше 85% | выше 85% | выше 85% | выше 85% | выше 85% |
| Не превышает показатели Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ПКР | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | до 15% | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |

Анализ доступности для граждан платы за коммунальные услуги в период действия Программы на основании числовых значений показателей критериев доступности, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги", показывает следующее:

- по критерию «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» плата не доступна в течение всего периода со снижением доли расходов от её установленного предельного значения;

- по критерию «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» прогнозируемые значения показателя ниже значения, установленного Постановлением и отвечает критерию доступности;

- по критерию «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» плата доступна в течение всего периода;

- по критерию «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» предполагается равной и ниже значения, установленного Постановлением и отвечает критерию доступности.

Указанные расчёты должны корректироваться в ходе реализации Программы при изменении прогнозных макропоказателей, устанавливаемых Правительством РФ, и числовых значений показателей критериев доступности, устанавливаемых Правительством Ростовской области.

## 16. Модель для расчета программы

Для проведения расчётов по Программе использованы первичные данные о показателях систем ресурсоснабжения: основных технических характеристиках, производстве, отпуске, потерях, реализации (отпуске) и др., статистике аварий, отказов. С учётом институциональной структуры, зон действия источников определены балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы, надёжность работы систем.

Расчёт целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, проводился с использованием первичных данных о показателях развития Широко-Атамановского сельского поселения: динамике численности населения, ввода многоквартирных домов, частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемых изменений в экономике поселения на период действия программы, экономических показателей развития Широко-Атамановского сельского поселения с учётом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;

Расчёт финансовых потребностей для реализации программы производился, исходя из ежегодной динамики совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы проектов.

Все расчёты в Программе производились с помощью программы электронных таблиц Microsoft Office Excel по алгоритмам, определённым для каждого расчётного показателя, исходя из используемых первичных данных.

Построенные модели (таблицы) позволяют оперативно вносить изменения в расчёты при изменении (уточнении) первичных (исходных) данных, значений индикаторов, нормативно устанавливаемых параметров и т.д.